# Содержание

Содержание	1

состав проекта	3

введение	5

1. Общая характеристика территории	7

1.1. Природные условия	7

1.1.1. Климат	7

1.1.2. Рельеф. Геологическое строение	8

1.1.3. Гидрологическая характеристика	9

1.2. Оценка территории по инженерно-геологическим условиям. Природные и техногенные процессы и явления	10

1.2.1.Оценка территории по инженерно-геологическим условиям	10

1.2.2.Природные и техногенные процессы и явления	11

1.3. Результаты анализа комплексного развития территории	11

2. Планировочная организация территории Таицкого городского поселения	12

2.1. Проектная планировочная структура поселения	12

2.1.1. Система зеленых насаждений	14

2.2. Расселение населения. Основные направления строительства и реконструкции застройки	14

2.3. Перспективы развития промышленности местного значения	17

2.4. Сельское хозяйство	18

2.5. Туризм и рекреация	20

2.6.  Малое предпринимательство	22

3. Транспортные сооружения и коммуникации	23

3.1. Внешний транспорт	23

3.2. Внутрипоселковый транспорт	26

4. Инженерное обеспечение	33

4.1. Водоснабжение и водоотведение	33

4.2. Энергоснабжение	38

4.3. Связь и телекоммуникации	42

4.3. Инженерная подготовка территории	47

5. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.	48

5.1. Статус городского поселения по условиям ГО	48

5.2. Основные зоны опасности по положению  гражданской обороны	49

5.3. Мероприятия гражданской обороны	49

5.3.1.Размещение объектов и планировка поселения	49

5.3.2. Эвакуация и рассредоточение населения	49

5.3.3. Размещение эвакопункта	50

5.3.4. Система оповещения и светомаскировка	50

5.3.5. Лечебно-эвакуационное обеспечение населения	51

6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	51

6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	51

6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера.	53

6.2.1. Потенциальные  техногенные источники ЧС в границах городского поселения	54

Транспортные аварии на железной дороге общего пользования и автомобильных дорогах	54

6.2.2. Влияние техногенных источников ЧС, расположенных вне данной территории	56

6.3. Попытка совершения преступления (диверсии)	57

6.4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого – социального характера»	58

7. Мероприятия по защите  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности	59

7.1. Защита территории при ЧС природного характера	59

7.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения	60

7.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	60

8. Устойчивое функционирование городского поселения в особый период и при возникновении чрезвычайных ситуаций	64

Документация	66

# состав проекта

| №№ п/п | Наименование документа | N томов, схем | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Положения о территориальном планировании | 2476 | н/с |
| II. | Генеральный план (схемы): |  |  |
| 1. | Схема границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон, масштаб 1:5000 | 5874 | н/с |
| 2. | Схема с отображением границ земельных участков, которые представлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, а также границы зон планируемого размещения данных объектов, масштаб 1:10000 | 5875 | н/с |
| 3. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории, масштаб 1:10000 | 5071 | н/с |
| 4. | Схема планируемого размещения автомобильных дорог общего пользования и транспортных инженерных сооружений, масштаб 1:10000 | 8329 | н/с |
| 5. | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, масштаб 1:10000 | 8330 | н/с |
| 6. | Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, масштаб 1:10000 | 8331 | н/с |
| III. | Материалы по обоснованию проекта генерального плана (текстовые материалы) | 2475 | дсп |
| IV. | Материалы по обоснованию проекта генерального плана (схемы): |  |  |
| 1 | Ситуационная схема размещения МО «Таицкое городское поселение» на территории Ленинградской области, масштаб 1:50000 | 5068 | н/с |
| 2. | Схема использования территории с отображением границ земель различных категорий, масштаб 1:5000 | 5069 | н/с |
| 3. | Схема с отображением земель различных категорий, масштаб 1:10000 | 5072 | н/с |
| 4. | Схема использования территории с отображением границ земель различных форм собственности, масштаб 1:10000 | 5073 | н/с |
| 5. | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории, масштаб 1:10000 | 5070 | н/с |
| 6. | Схема охраны окружающей среды и инженерной подготовки территории, масштаб 1:10000 | 5096 | дсп |
| 7. | Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий (Ситуационная схема), масштаб 1:50000 | 5098 | дсп |
| 8. | Схема планируемого размещения автомобильных дорог общего пользования и транспортных инженерных сооружений, масштаб 1:10000 | 5074 | дсп |
| 9. | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, масштаб 1:10000 | 5075 | дсп |
| 10. | Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, масштаб 1:10000 | 5097 | дсп |
| V. | Исходно-разрешительная документация | 2478 | н/с |
| VI. | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 2491 | дсп |
| VII. | Альбом иллюстраций | 2477 | дсп |
| VIII. | Электронная версия |
| 1. | Диск – электронная версия проекта | 975-к | дсп |
| 2. | Диск – электронная версия проекта | 1172 | н/с-к |

# введение

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»  в проекте генерального плана Таицкого городское поселения  был разработан по заданию администрации муниципального образования  «Таицкое городское поселение», выданному Главным Управлением МЧС России по Ленинградской области, согласованному с Комитетом по архитектуре и градостроительству.

Цель раздела – выявление характерных для территории поселения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение защиты территорий и населения и снижение материального ущерба от воздействия ЧС и опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

В разделе рассмотрено соответствие предложений генерального плана, с точки зрения повышения устойчивости города к ЧС природного и техногенного характера.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004года (в редакции федеральных законов от 31.12.2005 № 210-ФЗ) в данном разделе рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, даны характеристики неблагоприятных природных явлений и процессов и техногенных опасностей, меры по их предупреждению и ликвидации, а также мероприятия по защите населения  и территории от возможных  последствий ЧС, инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

При подготовке раздела учтены решения Генерального плана Таицкого городского поселения, а также  использованы следующие нормативные и проектные материалы:

- Задание Главного Управления МЧС России по Ленинградской области, представляющего собой «Исходные данные и требования, подлежащие учету при разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)» в составе проекта генерального плана Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области Рег.№09-288-4713-идт от 21 сентября 2009 г.(письмо от 22.09.2009 г.),

- Генеральный план Таицкого городского поселения.

- СНИП 02.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СП11-112-2001 г «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований. ДСП Принят приказом МЧС России от 29.10.2001  № 471,

- Федеральный закон от 29.12.2004г., № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс»,

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс» (в редакции 2009 г.),

- Федеральный закон от 22.07.2008 г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- СНИП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»,

- ГОСТ Р 22.6.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций». Термины и определения

- ГОСТ Р 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные  чрезвычайные ситуации». Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.11-99. термины и определения в области предупреждения природных чрезвычайных ситуаций.

- ГОСТ Р 22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения».

- НПБ101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

- ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003г.

Проект выполнялся специалистами ФГУП «РосНИПИ Урбанистики»: Отдела Регионального Проектирования, руководитель отдела – Н.С. Гутман и  Комплесной архитектурно-планировочной мастерской №4, руководитель мастерской – Е.В. Юденич.

Авторский коллектив:

Т.А. Забурдаева, главный архитектор проекта;

Р.П. Большакова, главный архитектор проекта;

Л.Ф.Савина, главный инженер проекта – землепользование, сельское хозяйство;

Т.А. Маркова, главный инженер проекта – экология, ИТМ ГО и ЧС;

И.В. Михайлова, главный инженер проектов – экономика градостроительства;

А.Г. Петров, инженер – экономика градостроительства

С.Ю. Бекетова, руководитель группы – экономика градостроительства;

В.Г. Тихомирова, главный специалист – геология, экология;

Н.С. Гутман – транспортная инфраструктура;

В.С. Глистин, инженер – энергоснабжение;

А. В. Гундарев, руководитель группы – водоснабжение, водоотведение;

П.В. Сухинин, инженер – ИТМ ГО и ЧС;

Е.С. Мезенцева, ведущий архитектор – компьютерная графика;

Н.П. Кипрушина, главный специалист – инженерная подготовка территории;

Б.С. Каплан, начальник отдела института «Ленгипроинжпроект» – водоснабжение, водоотведение;

М.В. Тазетдинов, инженер института «Ленгипроинжпроект» – водоснабжение, водоотведение;

Ю.Л. Кокорин, ОАО «Гипросвязь СПб» – связь и телекоммуникации.

# 1. Общая характеристика территории

Таицкое городское поселение располагается на севере Гатчинского муниципального района в 10 км от г. Гатчины и в 32 км от г. Санкт-Петербурга (Площадь Победы). В состав Таицкого городского поселения входят 13 населённых пунктов: городской поселок Тайцы и 12 сельских населённых пунктов (деревни: Александровка, Большая Ивановка, Большие Тайцы, Гяргино, Истинка, Малая Ивановка, Малые Тайцы, Нижняя, Новая, Старицы, Тихвинка и посёлок Санаторий имени Свердлова). К территории г.п. Тайцы примыкают с запада – деревни Новая и Большая Ивановка, с северо-востока – Александровка, с юго-запада – Большие Тайцы.

Таицкое городское поселение граничит в Гатчинском муниципальном районе: на западе – с Пудостьским сельским поселением, на востоке и юге – с Веревским сельским поселением, на севере – с Виллозским сельским поселением Ломоносовского муниципального района.

Таицкое городское поселение расположено в первом поясе расселения Санкт-Петербургской агломерации. Для этой территории характерна высокая плотность постоянного населения и развитая система населённых пунктов, связанных между собой множеством транспортных связей, наличие маятниковой миграции. Плотность населения  Таицкого городского поселении составляет 138 чел./км2, плотность населения Гатчинского муниципального района – порядка 77 чел./км2.

Через территорию поселения проходит однопутная электрифицированная железная дорога Красное Село-Гатчина Балтийская и региональная автодорога Красное Село – Гатчина-Павловск.

Главной специфической особенностью Таицкого городского поселения является его расположение на окраине Ижорской возвышенности, имеющей запасы подземных вод. На рассматриваемой территории расположен участок Невского водопровода, куда 1969-72 г.г. включен Таицкий водозабор, который  эксплуатируется с 1774 года.

Местоположение проектируемого поселения отражено на Ситуационной схеме  размещения МО «Таицкое городское поселение» на территории Ленинградской области, масштаб 1:50000.

## 1.1. Природные условия

### 1.1.1. Климат

Территория города расположена в строительно-климатической зоне IIВ, характеризующейся благоприятными условиями для проживания и отдыха.

Климат умеренно континентальный со сравнительно мягкой зимой и прохладным летом. Средняя годовая температура воздуха составляет 3,2ºС. Наиболее теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой 16,2ºС. Наиболее холодный месяц – январь, средняя температура января - 10,7ºС. Абсолютный минимум (-51ºС) наблюдался в январе, абсолютный максимум (+36ºС) – в июле.

Продолжительность безморозного периода около 100 дней.

Относительная влажность высокая в течение всего года – 80%. Наиболее сухие месяцы май, июнь- 60-69%. Высокая влажность отмечается в холодный период года – 85-98%. Среднее годовое количество осадков 680 мм, из них 70%  выпадает в теплый период года.

Снежный покров образуется в начале декабря и разрушается в первой декаде апреля. Средняя высота  снежного покрова – около 40 см, максимальная может достигать 86 см.

Преобладающие ветры зимой - юго-восточные и летом - западные. Средняя месячная скорость ветра колеблется  от 2,6 м/с в августе до 3,5 м/с в ноябре-декабре.

Из неблагоприятных метеорологических явлений отмечаются: сильные ветры со скоростью более 15 м/с – 9 дней в году; c туманами- 35 дней, с метелями – 26 дней, с грозами -5 дней. Кроме того, отмечаются гололедные явления, изморози, поздние весенние и ранние осенние заморозки. В последние годы на территории области увеличилась частота таких опасных природных явлений как смерчи и вихри.

Расчетная температура при проектировании отопления и вентиляции составляет соответственно – (-30ºС.) и (-15ºС).

### 1.1.2. Рельеф. Геологическое строение

Рельеф и физико-геологические процессы

Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области расположено в пределах Ордовикского плато (на северо-восточном склоне Ижорской возвышенности), представляющего собой абрадированную холмисто-моренную равнину, полого наклоненную в юго-восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности равнины снижаются от 98-114 м в северо-западной части до 80 м – в юго-восточной. Высота холмов обычно не превышает 4-8 м, склоны их пологие. В юго-западной части рассматриваемой территории протягивается в северо-восточном направлении гряда, в свою очередь, состоящая из скопления мелких гряд и холмов высотой 2-6 м и длиной 200-400 м,  с крутизной склонов свыше 10%.

Поверхность плато расчленена долинами рек и  проявлениями карста поверхностного и подземного. Поверхностные формы его представлены воронками, глубиной 0,4-2,0 м, западинами, реже суходолами, ложбинами. Поверхностные формы карста служат путями проникновения атмосферных осадков в водоносные горизонты.

Подземный карст встречается до глубины 30-35 м, но проявляется он, в основном, в образовании щебнистого грунта в кровле известняка.

Основные факторы, контролирующие закарстованность, – приподнятость массива карстующихся пород над Приневской низиной, литологический состав карбонатных пород и степень их трещиноватости, мощность перекрывающих их четвертичных отложений, скорость и характер загрязнения подземных вод. На рассматриваемой территории эти процессы имеют низкий уровень опасности. По степени устойчивости к развитию карстовых процессов на рассматриваемой территории встречаются участки устойчивые и с несколько пониженной устойчивостью (V и IV категории соответственно).

Из других физико-геологических процессов на рассматриваемой территории наблюдаются процессы заболачивания на пониженных участках, в северо-восточной части, где  находится Александровское месторождение торфа частично осушенное, ранее разрабатывавшееся.

В целом, природные физико-геологические процессы проявляются слабо.

Более существенное влияние на условия строительства оказывают техногенные процессы:

- механическая суффозия грунта при открытом водоотливе и авариях на сетях;

- плывунные явления при открытом водоотливе из котлованов и траншей;

- разрушение природной структуры грунтов при традиционных способах производства земляных работ;

- потеря устойчивости несущих слоёв оснований зданий и сооружений, сложенных глинистыми грунтами, подвергшимися промерзанию-оттаиванию.

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для суглинков – 1,45 м, для насыпных грунтов – 1,7 м.

Геологическое строение

В геологическом строении верхней части разреза рассматриваемой территории (до глубины 6-10 м) принимают участие разрушенные до состояния дресвы доломитизированные известняки ордовикского возраста, перекрытые четвертичными образованиями – ледниковыми суглинками, которые в свою очередь перекрыты торфяниками, озёрно-ледниковыми суглинками и песками, насыпными грунтами, почвенно-растительным слоем.

Верхнеордовикские известняки малопрочные, сильновыветрелые, сильнотрещиноватые с прослоями известняка, разрушенного до состояния  щебня и дресвы, залегают на глубине от 1,2 до 8,0 м, чаще до 4-5 м. Верхняя часть их закарстована.

Ледниковые образования практически повсеместно перекрывают верхнеордовикские. Они представлены суглинками лёгкими, пылеватыми, с гравием, галькой, со щебнем и дресвой известняков, реже супесями. Суглинки полутвёрдой и твёрдой консистенции, пучинистые и сильнопучинистые. Мощность их обычно не превышает 0,9-3,4 м, иногда увеличиваясь до 7 м.

Озёрно-ледниковые образования развиты преимущественно в юго-восточной части. Они представлены супесями и мелкими средней плотности песками.

Насыпные грунты (давность отсыпки – свыше 5 лет) – суглинки с обломками древесины, со щебнем известняка, с гравием и галькой.  Мощность – 0,2-0,7 м.

### 1.1.3. Гидрологическая характеристика

Подземные воды на рассматриваемой территории встречены в четвертичных отложениях и в коренных породах.

В четвертичных образованиях они представлены подземными водами торфяников и водами спорадического распространения в прослоях и линзах песка в ледниковых и озёрно-ледниковых суглинках, в отдельные неблагоприятные сезоны возможно появление верховодки.

Водоносный горизонт в верхнеордовикских известняках распространён повсеместно. Воды вскрыты на глубине (3,4-4,0м) - (5,0- 6,1м). Этот уровень близок к минимальному, возможен его подъём на высоту до 4 м. Воды слабо напорные. Отметки зеркала - 82-83 м. Максимальные уровни могут достигать 86-87 м.

По химическому составу воды HCO3-Ca, с минерализацией до 0,9 г/л. Они не агрессивны (иногда слабо агрессивны) по отношению к бетонам нормальной плотности.

Для целей организации централизованного водоснабжения представляет интерес только водоносный комплекс ордовикских отложений, характеризующийся высокой водообильностью, повсеместным распространением на территории плато, хорошим качеством заключённой в нём воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТа «Вода питьевая», за исключением бактериальных показателей. По химическому составу вода гидрокарбонатно-кальциево-магниевая, с минерализацией 0,3-0,4 г/дм3.

Разведанные и утверждённые на неограниченный срок эксплуатации запасы  категории А составляют 60 тыс. м3/сут. (протокол ГКЗ № 9537 от 29.08.84 г.). Среднегодовой водоотбор изменяется от 37,4 тыс. м3/сут. (в 2005 году) до 71,1 тыс. м3/сут. в 1993 году.

## 1.2. Оценка территории по инженерно-геологическим условиям. Природные и техногенные процессы и явления

### 1.2.1.Оценка территории по инженерно-геологическим условиям

Условия строительства на отдельных участках рассматриваемой территории осложняются: близким залеганием уровня грунтовых вод и наличием болот (северо-восточная часть поселения), развитием карстовых процессов  («Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории», масштаб 1:10 000).

В зоне заложения фундаментов будут находиться насыпные грунты, мелкозернистые озёрно-ледниковые пески, ледниковые суглинки, ордовикские известняки, на отдельных участках - торф. Последний не может использоваться в качестве основания фундаментов.

Грунтами оснований будут служить преимущественно ледниковые суглинки и озёрно-ледниковые супеси, являющиеся устойчивыми основаниями, условные расчётные сопротивления их согласно СНиП 2.02.01-83* превышают 200 кПа.

Грунты не агрессивны по отношению к бетонам нормальной плотности. По отношению к алюминиевым оболочкам кабелей они обладают средней и высокой коррозийной активностью, к свинцовым – низкой, а по отношению к стали – средней.

С учётом вышеизложенного по степени благоприятности для градостроительного освоения в пределах рассматриваемой территории выделяются следующие территории: благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные, не подлежащие застройке и с особыми условиями строительства.

Благоприятна для строительства большая часть территории поселения. Для неё характерны равнинный рельеф с уклонами поверхности менее 10%, залегание грунтовых вод глубже 2 м, залегание устойчивых грунтов в зоне заложения фундаментов, отсутствие опасных физико-геологических процессов.

Освоение этих территорий не требует специальных инженерных мероприятий кроме отвода поверхностных вод (для предупреждения замачивания грунтов в котловане), обычной планировки территории, укрепления стенок котлованов в несвязных грунтах, сохранения естественной структуры грунтов, исключения промерзания грунтов в зимнее время.

К ограниченно благоприятным относятся:

- территории с уклонами поверхности 10-20%, занимающие незначительные по площади участки;

- участок с пересечённым рельефом, расположенный в юго-западной части, представляющий собой скопление гряд длиной до 300-500 м, высотой 2-4 м,  вытянутых в северо-восточном направлении;

- нарушенные территории, сильно изрытые - участки добычи известняков в прошлом;

- территории с близким (менее 2 м) залеганием уровня грунтовых вод в период их максимального подъёма, основаниями фундаментов здесь будут служить пески, реже суглинки;

- болота с мощностью торфа менее 2 м.

Освоение ограниченно благоприятных территорий потребует выполнения более сложных мероприятий по инженерной подготовке: вертикальной планировки для первых трёх районов и понижения уровня грунтовых вод для двух последних (для болота дополнительно – выторфовывания, подсыпки минеральным грунтом), выполнения противокоррозийных мероприятий.

В остальном условия строительства близки к условиям строительства на благоприятных территориях.

Неблагоприятные для строительства территории – с уклонами поверхности свыше 20 % и с мощностью торфа свыше 2 м - занимают незначительные по площади участки   поселения.

К неподлежащим застройке относятся:

- зона 1-го пояса санитарной охраны источника водоснабжения (Таицкого водозабора);

- прибрежная защитная полоса р. Веревки;

- месторождения полезных ископаемых (охраняемое месторождение торфа Александровское).

Кроме торфяного месторождения на рассматриваемой территории находятся практически отработанные  и исключённые из баланса запасов полезных ископаемых, но учитываемые Государственным кадастром месторождений (ГКМ) полезных ископаемых, два участка Таицкого месторождения известняков.

Территории с особыми условиями использования включают в себя территории, в пределах которых возможно строительство, но с определёнными ограничениями (регламентами) использования земель. К ним относятся санитарно-защитные зоны и зоны 2-го, 3-го поясов охраны источников водоснабжения. Так в пределах санитарно-защитных зон не допускается размещение жилых зданий, больниц, учреждений отдыха, предприятий пищевой промышленности, но разрешается размещение предприятий с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, гаражей, АЗС, а также организаций, связанных с обслуживанием основного предприятия. В водоохранных зонах допускается размещение жилья, но оно обязательно должно быть капитально благоустроенным. Не допускается размещение в их пределах кладбищ, свалок, животноводческих ферм и т.п.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных для строительства территорий возможно после выполнения мероприятий по инженерной подготовке. Строительству должны предшествовать изыскания в целях уточнения физико-механических свойств  грунтов оснований и глубины залегания уровня грунтовых вод.

### 1.2.2.Природные и техногенные процессы и явления

Условия строительства на отдельных участках рассматриваемой территории осложняются («Схему ограничений с отображением результатов анализа комплексного развития территории», масштаб 1:10 000): близким залеганием уровня грунтовых вод, заболачиванием, пересечённым рельефом.

Рассматриваемая территория расположена в зоне возможного развития карбонатного карста, поэтому строительству должны предшествовать изыскания на карст. Кроме того, необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению возникновения или активизации карстовых процессов (см. раздел 5.5.3. «Охрана литогенной основы»).

## 1.3. Результаты анализа комплексного развития территории

Анализ комплексного развития территории, отраженный в пояснительной записке (том 1) и на чертежах в масштабе 1:5000 «Схема использования территории с отображением границ земель различных категорий», «Схема с отображением результатов анализа комплексного развития  территории» выявил наличие территориальных резервов для дальнейшего развития территории  Таицкого городского поселения.

Значительную часть территории городского поселения  занимают охранные зоны памятника историко-культурного наследия «Демидовская усадьба», зона охраняемого ландшафта, санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, охранные зоны транспортных коммуникаций и др. значительные территории занимают земли лесного фонда и земли сельскохозяйственного использования. Застроенные территории занимают  %

Зона регулирования застройки накладывает регламент на высотность и плотность застройки, в результате чего исторически сложившийся тип малоэтажной застройки и небольшой объем смешанной застройки сохраняется.

# 2. Планировочная организация территории Таицкого городского поселения

## 2.1. Проектная планировочная структура поселения

Территориальное развитие поселения предусматривается на основе сложившейся планировочной структуры и существующего функционального зонирования. Принимая во внимание, отсутствие территорий для развития городского поселка Тайцы, и крайне ограниченные территориальные резервы в сельских населенных пунктах, дальнейшее их развитие будет происходить за счет включения земель сельскохозяйственного назначения в населенные пункты с изменением их границ.

Основным стержнем каркаса планировочной структуры остается линия железной дороги, и трасса региональной автомобильной дороги Красное Село – Гатчина - Павловск. Сохраняется членение территории поселения на два планировочных района – Западный и Восточный. Связь между этими планировочными районами будет осуществляться по транспортным путепроводам, запроектированным в створе магистральной улицы Гяргино-Александровка и магистральной дороги Истинка - Большие Тайцы.

В восточной части предлагается создание полукольца магистральных улиц и дорог поселения, охватывающих все развивающее пятно застройки городского поселка Тайцы и д. Александровка.

Планировочная структура восточной части достаточно компактна и исторически носила регулярный характер, поэтому проектом предлагается регулярная сетка улиц с сохранением по возможности визуальных направлений на церковь Александра Невского и усадьбы «Большие Тайцы». В соответствии с «Проектом зон охраны объектов культурного наследия городского поселка Тайцы», выполненного АРМ «КиФ» в 2009 году предусматривается «буферная зона» вокруг исторического парка как обеспечивающая благоприятную экологическую  среду в зоне охраняемой парковой территории.

Планирование на территории непосредственно примыкающей к буферной зоне осуществляется небольшими кварталами. Частично вдоль древних направлений дорог, сохраняя ландшафтные разрывы. Предлагается элитная застройка с более низкой плотностью населения с развитой инфраструктурой.

С учетом перспективы развития Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области как  туристического и рекреационного центра в пригородной зоне г. Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от усадьбы «Большие Тайцы» предлагается создание условий для размещения туристического центра с размещением объектов обслуживания туристов, обустройством стоянок для экскурсионных автобусов, строительством гостиницы.

В зоне новой застройки предусматривается создание зеленых зон общего пользования, а также системы общественных пространств, для размещения объектов обслуживания переходящих на саморегулирование. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание и коммунальное хозяйство. Их развитие происходит на базе рыночных отношений и определяется спросом населения и его платёжеспособностью.

Предполагается сохранение визуальных связей и на церковь Александра Невского и организация парковой зоны.

Территорию городского поселка Тайцы, расположенную к северу от вокзала и прилегающую к линии железной дороги предполагается застраивать смешанной 2-3 этажной застройкой.

Развивается сложившийся в районе железнодорожного вокзала на территории городского поселка Тайцы общепоселковый центр – между улицами Санаторской и Советским проспектом. Общепоселковый центр составлен административными, социальными и культурно-досуговыми объектами. Здесь же располагаются объекты здравоохранения и образования. С юга к этой общественно-деловой зоне примыкает территория школы и спортивных объектов. Одним из основных мероприятий в сфере культуры на перспективу станет строительство Таицкого культурно-досугового центра в месте пересечения ул. Советской и Советского переулка г.п. Тайцы.

Для обеспечения значительного расширения типологического разнообразия новой жилой застройки предлагается разработать примерные проектные решения жилых домов и объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, предоставляющих широкие возможности выбора и творческого преломления основных градостроительных идей к интересам и нуждам каждого конкретного застройщика.

В западной части также формируется полукольцо магистральных улиц и дорог. К северу от региональной автодороги Тайцы - Телези оно охватывает развивающиеся территории сельских населенных пунктов д. Гяргино, д. Нижняя, д. Старицы, д. Большая Ивановка (северная часть). К югу от региональной трассы магистральное полукольцо охватывает территории деревень Истинка, Тихвинка, Малые Тайцы, Большая Ивановка (южная часть).

Формируются новые общественно- деловые зоны в районе новой жилой застройки на в западном планировочном районе в населенных пунктах д. Гяргино, д. Нижняя, д. Большая Ивановка, д. Истинка, д. Тихвинка. Благодаря расположению общественно деловых зон на магистральных улицах создается система центров и подцентров  поселения с удобной транспортной доступностью для всех жителей поселения.

Сохраняется сложившийся преимущественный тип жилой застройки - индивидуальные малоэтажные дома с участками. По возможности сохраняя ландшафтные разрывы между локальными зонами поселений.

Промышленные и коммунально-складские зоны развиваются в населенных пунктах д. Старицы, д. Малая Ивановка и в районе ул. Карьерная в городском поселке Тайцы.

Зеленые насаждения общего пользования представлены небольшими скверами и парками.

Для Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области с его разрозненной планировочной структурой крайне важно сохранение и совершенствование композиционно-пространственной целостности. Застройка предлагается малоэтажная чтобы исключить диссонирующий эффект и не закрывать панорамный вид на Дудергофские высоты.

### 2.1.1. Система зеленых насаждений

Зеленые насаждения муниципального образования Таицкого городского поселения представлены землями лесного фонда и землями особо охраняемых территорий и объектов.

В границах поселения земли лесного фонда занимают территорию в 1082,7 га, что соответствует 27,3% от общей площади поселения. Лесной фонд представлен защитными лесами Гатчинского лесничества в составе Таицкого и Минского участковых лесничеств. Таицкое участковое лесничество занимает 97% лесного фонда поселения и расположено двумя массивами кварталов: на западе с №1 по №11-ый и юго-западе поселения с №18 по №28-ой. Минское участковое лесничество занимает 3%, представлено выделами квартала №201.

Земли особо охраняемых территорий и объектов представлены памятником историко-культурного наследия – усадьба «Большие Тайцы» и не действующим в настоящее время водоводом, и занимают 186,2 га, что соответствует 4,7 % от общей площади территории.

В настоящее время в границах населенных пунктов муниципального образования «Таицкое городское поселение» зеленые насаждения общего пользования отсутствуют.

## 2.2. Расселение населения. Основные направления строительства и реконструкции застройки

Формирование современного и адекватного рынка жилищного фонда способствует закреплению трудоспособного населения на территории поселения и созданию условий комфортного проживания, способного положительным образом повлиять на демографическую ситуацию в Таицком городском поселении.

Жилищная политика представляет собой важнейшую составляющую социальной политики, ведь ключевым условием существования и одной из базовых потребностей человека является потребность в жилье, что придаёт жилищной сфере особую значимость. Обеспечение необходимых условий для удовлетворения гражданами потребности в жилье – основа социальной стабильности, поэтому развитие жилищной сферы является важнейшим направлением социальной политики.

Важнейшими целями, достижение которых должно стать приоритетной задачей градостроительной политики поселения, являются:

- создание условий для привлечения инвесторов в строительный комплекс, главным образом, в сферу инженерно-коммунальной инфраструктуры;

- проведение инженерно-изыскательских и проектных работ для скорейшей подготовки под жилищное строительство территорий;

- снос или капитальная реконструкция ветхого и аварийного фонда;

- запрещение нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого фонда, расположенного в СЗЗ промышленных предприятий, что приведёт к постепенному выбытию жилья из зоны санитарной вредности;

- формирование жилья социального назначения для решения задач по обеспечению жильём малоимущих и других установленных законом категорий граждан;

- предоставление безвозмездных субсидий определённым группам населения (работникам бюджетной сферы, молодым семьям, военнослужащим и др.) с целью повышения доступности жилья и жилищных кредитов;

- в индивидуальной застройке возможен вариант качественно нового современного малоэтажного строительства – коттеджи по индивидуальным (или специальным) проектам с повышенным уровнем комфорта, инженерным обеспечением;

- комплексное освоение территорий, обеспечение земельных участков инженерной, коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой развитие ранее застроенных территорий.

Эти мероприятия могут быть осуществлены через инструменты развития ипотечного кредитования, а также взаимовыгодного сотрудничества местных предприятий с муниципальными властями.

При расчете необходимых объемов нового жилищного строительства принимались предложения разработанной Минрегионом «Долгосрочной стратегии массового строительства жилья для всех категорий граждан». Основными целевыми показателями реализации стратегии являются:

- достижение ежегодного ввода жилья в объёме 1 м2 на душу населения;

- средней обеспеченности жильём около 36 м2 общей площади жилья на 1 человека, в том числе по сельской местности 25-26 м²/чел.;

- доведение к 2020 г. ввода малоэтажного жилья в среднем до 60% от общих объёмов ввода жилья по стране.

Кроме того, при расчете нового жилищного строительства в Таицком городском поселении на перспективу до 2030 года был взят критерий воспроизводства жилья, который в настоящее время в правительстве России, как ориентир, принят на уровне один м2 в год на одного жителя. Для достижения этой цели, государство будет стимулировать некоммерческое и индивидуальное строительство субсидировать наем жилья малообеспеченным и снижать налоги наймодателей.

Ниже в таблице приведены расчёты объёмов жилищного строительства и соответственно необходимых для этого площадей на проектную численность населения поселения 7,0 тыс. человек.

Новое жилищное строительство и территории, необходимые для него

Таблица №1

| № п/п. | Показатели | Единицы измерения | 2009г. | Расчётный срок (2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения поселения | тыс. чел | 5,6 | 7,0 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность*\ | м2 общ. пл. на чел. | 30,6 | 59 |
| 3. | Жилищный фонд (округлённо) | тыс. м2 общ. пл. | 171,3 | 415,1 |
| 4. | Убыль жилого фонда (за период) | тыс. м2 |  | 10 |
| 5. | Существующий сохраняемый жилой фонд | – // – |  | 161,3 |
| 6. | Объем нового жилищного строительства – всего на конец периода: | тыс. м2 общ. пл./ % |  | 253,8/ 100 |
|  | малоэтажная застройка |  |  | 68,6 / 27,0 |
|  | индивидуальная застройка |  |  | 185,2 / 73,0 |
| 7. | Среднегодовой объем нового строительства | тыс. м2 общ. пл. всего | 1,3-5,0 | 12,7 |
|  |  | м2 на человека | 0,2-0,95 | 1,8 |
| 8. | Территория для размещения нового строительства всего (ориентировочно): | га/% |  | 296,8 |
|  | малоэтажная застройка (2-3 этажа) |  |  | 32,2 |
|  | индивидуальная застройка |  |  | 264,6 |

*\ Без учета сезонного населения, имеющего в собственности жилой фонд расположенный в Таицком городском поселении.

Поскольку конечным продуктом в составе обосновывающих материалов по данному разделу является определение потребности в территориях, необходимых для размещения жилых зон, их расчёт опирается на следующие основополагающие показатели:

Прогнозируемая численность населения поселения. По сценарию интенсивного развития, одобренному администрацией Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, численность населения Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2020 г. составит 6,1 тыс. чел., а в 2030 г. – порядка 7,0 тыс. чел. (том «Исходно-разрешительная документация», стр. 175).

Средняя жилобеспеченность на расчётный срок принимается на уровне 59 м2. на одного жителя, что примерно соответствует среднеевропейской обеспеченности сегодня. Рост жилищной обеспеченности в Таицком городском поселении по отношению к 2009 году составит 1,9 за период, что вполне достижимо при сохранении сложившихся тенденций за последние годы.

Говоря о средней жилищной обеспеченности, следует отметить и тот факт, что как в настоящее время, так и на период расчётного срока для Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области характерна значительная доля сезонного населения, которое имеет жильё на территории поселения, но проживает в нём только в летний период. Согласно настоящему проекту, численность сезонного населения в 2030г. составит порядка 7 тыс. чел. Средняя жилищная обеспеченность, указанная в приведённой выше таблице, принимается для постоянного населения.

Постепенная стабилизация и улучшение социально-экономической ситуации, повышение уровня жизни населения, и как следствие, потребность улучшения условий проживания приведут к росту спроса на более комфортабельное жилье, с благоприятной окружающей экологической обстановкой. В связи с чем, настоящим проектом предполагается возможность строительства индивидуального жилья разного уровня комфортности и жилищной обеспеченности.

Исходя из этого, плотность нового индивидуального жилищного строительства будет варьироваться от 300 до 1320 м2 площади жилищного фонда на 1 га территории. Средняя плотность индивидуальной застройки составит приблизительно 700 м2 на 1га. Площадь участков, выделяемых под новое индивидуальное жилищное строительство, согласно уставу Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, составляет 15 соток (0,15га).

Плотность малоэтажной застройки (2-3этажа) составит 2130 м2 на 1 га территории.

Проектом генерального плана предусматривается формирование жилищного фонда социального назначения для решения задач по обеспечению жильём малоимущих и других установленных законом категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Этот жилищный фонд может быть использован также для обеспечения жильём востребованных в поселении квалифицированных специалистов, в том числе и молодых. Общая площадь жилья социального назначения к концу расчётного срока составит ориентировочно 5% от общей площади жилищного фонда на территории поселения.

Расселение населения из ветхого и аварийного жилья должно быть произведено в течение первой очереди. В проекте выделяются участки для нового жилищного строительства на I очередь. В том числе на них должно быть построено жилье для расселения населения из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Для улучшения проживания населения в жилом фонде расположенном в границах СЗЗ промышленных и коммунальных предприятий необходимо либо сокращение размера СЗЗ за счет внедрения современных технологий производств до конца  первой очереди, либо вынос жилья из СЗЗ. В соответствии с СанПиН-ом 2.2.1/2.1.1. 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», раздел 3.2. – выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств. В Таицком городском поселении в СЗЗ попадает только индивидуальная жилая застройка. Проектом предусматривается убыль жилья по мере его амортизации. В данной зоне запрещено новое жилищное строительство.

Под новое жилищное строительство настоящим проектом выделяется участки территории общей площадью 296,85 га. Размещение нового жилищного строительства предполагается как на реконструируемых территориях в границах населённых пунктов Таицкого городского поселения площадью 3 га (главным образом на месте сносимого ветхого и аварийного фонда), так и на новых землях,  включенных в границы населённых пунктов (с последующим изменением их функционального использования) площадью 279,55 га. Кроме того, за счёт изменения функционального назначения территории (земли производственной площадки ОАО «АПО «Тайцы») – 14,3га.

## 2.3. Перспективы развития промышленности местного значения

Развитие промышленности местного значения, ориентированной на внутренние нужды населения, является важным фактором становления хозяйственного комплекса района и поселения, формирования благоприятной среды его социально-экономического пространства, укрепления хозяйственных связей с другими муниципальным образованиями Ленинградской области и регионами России.

Основными целями дальнейшего развития этих производств является реализация экономического потенциала района и поселения, пополнение бюджета района, улучшение благосостояния населения, более полное и рациональное использование имеющихся ресурсов.

Промышленный комплекс Гатчинского муниципального района обладает достаточным потенциалом для стабилизации финансового состояния и наращивания промышленного производства за счет мобилизации внутренних возможностей и конкурентных преимуществ. Основными задачами дальнейшего развития производств местного значения в перспективе являются:

- реконструкция и замена устаревших фондов, внедрение современного оборудования и передовых технологий;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции;

- организация современного управления на промышленных предприятиях.

Отрасли промышленности местного значения:

Промышленность строительных материалов – намечаемые значительные объёмы строительства на территории поселения (новых предприятий, жилищное строительство, дорожное строительство) потребуют развития производства строительных материалов.

Приоритетными инвестиционными направлениями деятельности этих производств должны стать:

- проведение высокоэффективной инвестиционной политики, направленной на приобретение новейшего оборудования и внедрение передовых технологий, улучшение качества продукции и снижения ее себестоимости;

- установление надежных связей с поставщиками сырья для специфичной продукции высокого технического уровня;

- изменение структуры выпускаемой продукции, ориентация производства на конкретного заказчика.

На базе современных технологий предусматривается строительство предприятия по производству пенобетона в промзоне на ул. Карьерной в г.п.Тайцы.

Деревообработка – лесные ресурсы Гатчинского муниципального района и территорий вблизи Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области ограничены, но, тем не менее, достаточны для развития отрасли. В настоящее время на территории Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области активно функционируют предприятия деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

На перспективу проектом предлагается дальнейшее развитие деревообработки – главным образом мебельной промышленности и производства столярных изделий, дверей, оконных рам и пр. для местного рынка.

Для интенсификации деревообработки необходимо:

1.  Модернизация оборудования с целью наращивания объемов деревопереработки за счет повышения производительности труда и, самое главное, улучшения качества выпускаемой продукции. Следует создавать производства на высокотехнологичном, высокопроизводительном, автоматизированном (компьютеризированном) оборудовании, способном выпускать современную конкурентоспособную продукцию.

2.  Расширение ассортимента продукции с увеличением, помимо традиционных, доли эксклюзивных видов материалов.

3.  Вовлечение в деревопереработку ресурсов древесины лиственных пород вторичных лесных формаций, а также сопутствующей дровяной, малоценной и тонкомерной древесины остающейся при лесозаготовках хвойных пород, лесосечных отходов лесозаготовок, горельников и усыхающих древостоев.

4.  Всемерное развитие маркетинга продукции деревопереработки. Инициирование создания СП и других форм совместного производства продуктов деревопереработки с целью привлечения инвестиций и организации долгосрочных технологических цепочек и комплексов.

Пищевая – на территории поселения представлена производством колбас, молочным производством и производством питьевой воды, в т.ч. минеральной.

Главной задачей развития пищевой промышленности является повышение конкурентоспособности продукции за счет следующих мероприятий:

- формирования современного ассортимента;

- достижения высокого  качества;

- назначения адекватной цены.

## 2.4. Сельское хозяйство

В перспективе производство сельскохозяйственной продукции сохраняется в ОАО «АПО «Тайцы», в фермерском хозяйстве ООО «ТОММиК», личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и садоводческих товариществах.

ОАО «АПО «Тайцы» - специализация  сельскохозяйственного производства на молочном животноводстве и на выращивании районированных сортов плодовых саженцев,  ягодных и декоративных культур  сохраняется.

Предусматривается концентрация всего поголовья (500 голов КРС) на площадке, расположенной на юге поселения. Для чего предусматривается с учетом существующей фермы на 300 голов строительство новой  на 200 голов для перевода на эту площадку молодняка.

Концентрация на данной площадке поголовья КРС до 500 голов, в том числе коров-250-300 голов, лимитируется размером СЗЗ в 300 м  до жилой застройки, а также расположением фермы в 3-ьем поясе санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого  водоснабжения. Класс вредности предприятия должен быть не выше 3-ьего, кроме того, содержание поголовья -  только стойловое и размещение навозохранилища за пределами 3-ьего пояса ЗСО. Поэтому  большее увеличение концентрации поголовья на данной ферме, являющейся источником загрязнения подземных вод, не допустимо.

Фермерское хозяйство ООО «ТОММиК» - в связи с тем, что свиноферма близко расположена к зоне санитарной охраны 2-ого пояса подземного источника питьевого водоснабжения, концентрация  поголовья на этой площадке возможна не выше 4000 голов, что лимитируется СЗЗ в 300 м, или необходимо перепрофилирование данного предприятия.

ОАО «АПО «Тайцы», ООО «Гатчинское земельное общество» выразили заинтересованность во включении части своих земельных участков в границы населенных пунктов для реализации своих намерений по жилищному и промышленному строительству (том «Исходно-разрешительная документация», стр. 113-114,118).

На основании Постановления  Правительства Российской Федерации от 08. 09.2009г. №406 ОАО «Племенной завод «Красногвардейский» участвует в реализации на территории Ленинградской области мероприятий по жилищному строительству на период до 2012г. Для чего имеет намерения использовать участки своих земель, прилегающих к землям д. Истинка после включения их в границы населенного пункта, под жилую застройку для обеспечения сотрудников жильем (том «Исходно-разрешительная документация», стр. 116-117).

Предусматривается реализация этих намерений на условиях субсидирования возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным предприятиями агропромышленного комплекса на жилищное строительство в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

После перевода земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов, возможно  использование их под жилую и производственную застройку.

Все полученные предложения по включению земель сельскохозяйственного назначения в границы населенных пунктов были рассмотрены в процессе проектирования. Учитывались выявленные ограничения по их использованию, а также необходимость сохранения площадей сельскохозяйственных угодий для обеспечения кормами собственного производства молочного поголовья, сохраняемого в количестве всего КРС-500 голов, в том числе коров 250-300 голов в ОАО «АПО «Тайцы» с учетом аренды в ООО «Гатчинское земельное общество». На рабочих совещаниях с администрацией Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области принятые предложения также согласованы (том «Исходно-разрешительная документация», стр. 34-35).

В результате намеченных проектных предложений по территориальному развитию населенных пунктов Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области общая площадь сельхозпредприятий уменьшится  на 393,3 га,  за счет:

- включения земель сельхозпредприятий в границы населенных пунктов (387,2 га),

- изъятия земель ОАО «АПО «Тайцы» (3,6 га) для расширения существующего кладбища

- изъятия земель ООО «Гатчинское земельное общество» (2,5 га) для освоения под новое кладбище вблизи д. Малая Ивановка,

Общая площадь сельскохозяйственных предприятий, в том числе сельскохозяйственных угодий к расчетному сроку уменьшится следующим образом:

Таблица №2

| Землепользователь | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Общая площадь га | в т. ч. сельхоз-угодья га | Общая площадь га | в т. ч. сельхоз-угодья га |
| ОАО «АПО «Тайцы» | 968 | 580 | 709,5 | 333,3 |
| ООО «Гатчинское земельное общество» | 624,5 | 624,5 | 553,2 | 553,2 |
| ОАО «Племенной завод «Красногвардейский» | 128,6 | 99,4 | 65,1 | 45,6 |
| Итого по предприятиям | 1721,1 | 1303,9 | 1327,8 | 932,1 |

К расчетному предусматривается уменьшение площади сельхозугодий у основных сельскохозяйственных  землепользователей  на 371,8 га. Наибольшее сокращение -   в ОАО «АПО «Тайцы» - 246,7 га, в ООО «Гатчинское земельное общество» и ОАО «Племенной завод «Красногвардейский» соответственно 71,3 га и 53,8 га.

## 2.5. Туризм и рекреация

Согласно рейтинговой оценке, проведенной специалистами ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», Гатчинский муниципальный район Ленинградской области относится к районам с высоким уровнем туристско-рекреационного потенциала. Ежегодно район посещают около 200 тыс. туристов. Концепцией социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2020 г. предполагается увеличение туристского потока на 80%. То есть число туристов составит порядка 350 тыс. человек.

Включение памятников истории и культуры, расположенных в Таицком городском поселении, (главным образом, усадьбы «Большие Тайцы») в систему туристских маршрутов Гатчинского муниципального района, будет способствовать дополнительному приросту числа туристов, посещающих Таицкое городское поселение. То есть развитие туризма в Гатчинском районе будет способствовать привлечению туристов в поселения этого района, в том числе и в Таицкое.

Анализ туристско-рекреационного потенциала позволил определить следующие стратегические факторы роста и факторы сдерживания развития туризма и рекреации в Таицком городском поселении (см. таблицу ниже).

Факторы роста и факторы сдерживания развития туризма и рекреации в  Таицком городском поселении

Таблица №3

| Факторы роста | Факторы сдерживания |
| --- | --- |
| Наличие все возрастающего спроса на туристско-рекреационные услуги со стороны жителей г.Санкт-Петербурга, обусловленного увеличением их доходов и потребностями в проведении досуга и отдыха на природе Поддержка администрацией Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области данной отрасли Готовность значительной части местного населения к участию в развитии туристско-рекреационного бизнеса при наличии соответствующих стимулов (доступность льготных кредитов, маркетингово-информационных услуг и т.д.) Близость к г.Санкт-Петербургу с его мощной системой подготовки и переподготовки кадров в сфере туризма (Балтийский международный институт туризма, институт туризма и гостиничного хозяйства, Санкт-Петербургский институт гостеприимства и др.). Выгодное географическое (пригородное) положение – близость к основным потребителям туристско-рекреационных услуг – жителям г.Санкт-Петербурга Развитая транспортная инфраструктура района (автомобильная и железнодорожная) Благоприятный предпринимательский климат и рост инвестиционной активности в сфере туризма и рекреации Богатый туристско-рекреационный потенциал. | Жесткая конкуренция за турпотоки со стороны других районов области Проблема сезонности, обуславливающая неравномерность поступления турпотоков и загрузку туристской инфраструктуры в течение года Неразвитая инфраструктура, прежде всего – в сфере индустрии развлечений Слабо развитая сфера проката (аренды) туристического оборудования (включая автомобили, мотоциклы, велосипеды и т.д.) и спортивного снаряжения Основная часть памятников истории и культуры не используется в туристских целях и не включена в систему экскурсионного показа Недостаток инвестиционно-финансовых ресурсов, необходимых для реставрации, восстановления и поддержания памятников. Недостаток надежных, конкурентоспособных турпродуктов/пакетов Устаревшая материально-техническая база объектов размещения Отсутствие в районе туристско-информационного центра |

Формирование туристско-рекреационной отрасли как нового направления в экономике Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Современная индустрия туризма и рекреации, являясь одной из наиболее доходных и быстроразвивающихся отраслей не только мировой, но и российской экономики, становится важнейшим, а в ряде случаев – определяющим фактором регионального социально-экономического развития. На долю этой отрасли приходится в среднем около 10 % мирового валового дохода, мировых инвестиций, рабочих мест и потребительских расходов. Как свидетельствует международный и российский опыт, туристско-рекреационная отрасль оказывает мощное стимулирующее воздействие на развитие таких отраслей, как промышленность и строительство, транспорт и связь, торговля и общественное питание, сельское хозяйство и т.д. и представляет собой стратегически значимое направление диверсификации региональной экономики.

Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области имеет все условия для развития туризма и рекреации, для создания условий для организации досуга,   массового отдыха жителей, для использования и популяризации объектов культурного наследия находящихся на территории  поселения.

Так развитие одной из важных отраслей  для Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области как туристско-рекреационной  позволит привлечь значительное число туристов-экскурсантов.

Развитию туристско-рекреационного потенциала Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области также может способствовать:

- создание комфортной информационной среды на территории Гатчинского муниципального района (туристско-информационная служба и т.д.);

- приоритетное развитие культурно-познавательного туризма, максимальное включение в систему экскурсионного показа историко-культурных достопримечательностей Таицкого городского поселения (усадьба «Большие Тайцы», дома-памятники архитектуры, церкви);

- привлечение инвесторов для реконструкции усадьбы «Большие Тайцы», обустройство туристско-рекреационной зоны на территории усадьбы и вблизи её (организация объектов общепита, проката велосипедов, использование прогулочно-тропиночной сети под велодорожки, организация конных прогулок и т.п.);

- разработка и реализация активной маркетинговой стратегии, направленной на продвижение имиджа усадьбы «Большие Тайцы» в качестве привлекательной территории для туристов и рекреантов; принимая во внимание, как ценность самой усадьбы, так и расположенных в непосредственной близости г.Гатчины, ООО «Туутари-Парк» (горнолыжный курорт), Мызы Ивановка и других достопримечательностей;

- ускоренное развитие объектов туристско-рекреационной инфраструктуры (объектов размещения – гостиниц, мотелей и т.д.; объектов общепита; объектов индустрии развлечений и пр.);

- всестороннее взаимодействие с г.Санкт-Петербургом, в т.ч. в области подготовки и переподготовки кадров для туристско-рекреационной сферы; включение историко-культурных объектов показа в тематические экскурсионные программы, проводимые для туристов, посещающих г.Санкт-Петербург.

Кроме того, в настоящее время ведётся строительство гостиницы на 60-80 мест. Проектом генерального плана поселения  предусматривается  строительство стоянки для туристских автобусов  у усадьбы «Большие Тайцы».

## 2.6.  Малое предпринимательство

Малый бизнес играет важную роль при решении экономических и социальных задач. Его развитие способствует формированию рыночной структуры экономики, развитию конкуренции, увеличению налоговых доходов бюджета, обеспечивает население рабочими местами. Кроме того, малое предпринимательство не нуждается в крупном начальном капитале, имеет быстрый оборот вложенных средств, оперативно реагирует на изменения рынка.

В настоящее время в Таицком городском поселении данный сектор экономики развивается вполне успешно (уже существует бизнес-инкубатор). И на перспективу необходимо его дальнейшее развитие, его активная поддержка, поскольку роль малого бизнеса весьма существенна – сохранить малонаселённые деревни, создать там рабочие места (особенно для женской занятости).

Необходимо стимулировать кооперационные связи между малыми предприятиями.

Перспективным направлением может стать развитие малого бизнеса сферы ЖКХ и транспортного обслуживания населения. Одна из наиболее эффективных форм поддержки в данном случае – это получение малыми предприятиями муниципального заказа.

Определение приоритетных направлений поддержки малого бизнеса и отбор конкретных проектов должен осуществляться с учётом наиболее важных социально-экономических задач развития территории на местном уровне.

Развитие малого предпринимательства напрямую зависит от проводимой политики на уровне муниципалитетов. Для развития малого предпринимательства наиболее важными мерами и направлениями деятельности являются:

  - развитие программ обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров для малых предприятий, обучение предпринимателей и специалистов малых предприятий новым информационным технологиям;

  - создание льготных условий использования субъектами малого предпринимательства информационных ресурсов;

  - облегчение предприятиям малого бизнеса доступа к неиспользуемым основным фондам;

  - приоритетное предоставление малым предприятиям офисных помещений, производственных площадей, оборудования, освобождающихся в результате банкротства или других причин прекращения хозяйственной деятельности тех или иных предприятий;

  - введение льготных условий (в частности, предоставление рассрочки платежей, зачет средств на ремонт арендуемых помещений в счёт арендной платы) при продаже или аренде помещений под предприятия малого бизнеса.

Главная предпосылка устойчивого экономического развития поселения – создание благоприятных условий для частного бизнеса (с мобилизацией всех имеющихся ресурсов, в том числе бюджетных).

# 3. Транспортные сооружения и коммуникации

### 3.1. Внешний транспорт

Внешний транспорт Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области представлен железнодорожным и автомобильным транспортом.

Судоходных водных путей в пределах поселения нет.

Ближайший аэропорт «Пулково» г. Санкт-Петербурга расположен в 35 км по автомобильным дорогам.

Железнодорожный транспорт

Существующее положение. Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области расположено на электрифицированной однопутной железнодорожной линии Красное Село - Гатчина «Балтийская», использующейся преимущественно для пригородного сообщения. По данным расписания движения пригородных поездов летом 2007 года интенсивность движения на направлении Санкт-Петербург-Лигово-Красное Село-Гатчина «Балтийская» составляла 46 пар поездов в сутки в будние дни и 50 пар поездов в сутки в выходные дни.

Станция Тайцы, расположена на 33-км  от вокзала Санкт-Петербург-Балтийский, Ее путевое развитие состоит из двух путей основного хода (разъезд), тупиковых путей и подъездного пути к предприятиям и складам, расположенным в западной части поселка Тайцы. Развернутая длина путей в пределах станции составляет 4,2 км (по обмеру опорного плана).

В пределах станции расположены здание пассажирского вокзала и две высокие пассажирские платформы.

Связь между разделенными полосой отвода железной дороги частями городского поселка осуществляется по двум переездам, расстояние между которыми 1,5 км. Подходы к переезду у железнодорожного вокзала неудобны.

Развитие железнодорожного транспорта на территории поселения связано с развитием Санкт-Петербургского железнодорожного узла, в который входит и электрифицированная однопутная железнодорожная линия Лигово- Красное Село- Гатчина Балтийская, проходящая через территорию Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с Программой развития аванпортов Большого порта г. Санкт-Петербург ОАО «Ленгипротранс» разработал в 2008 г. проектную схему железнодорожных подходов к аванпортам Большого порта Санкт-Петербург, в которой предусмотрено строительство второго главного пути на участке Красное-Село-Гатчина «Балтийская». Устройство второго главного пути предполагается осуществить в пределах полосы отвода железной дороги, что не потребует изъятия земель под строительство в границах Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Пересечение линии железной дороги с автомобильными дорогами и улицами остается по существующей схеме.

Однако при развитии железнодорожного транспорта необходимо предусмотреть строительство пересечений линии железной дороги с магистральными улицами в разных уровнях.

Автомобильные дороги и транспорт

Существующее положение. Основу автодорожной сети на территории Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области составляют региональные автомобильные дороги Красное Село – Гатчина-Павловск, Тайцы - Большая Ивановка - Телези (находящиеся на федеральной трассе «Нарва») и подъезд к Большой Ивановке от региональной автодороги Стрельна-Кипень-Гатчина.

Региональная автодорога Красное Село – Гатчина - Павловск, входящая на территорию поселения с севера, проходит по территории поселения с востока от железнодорожной линии. В пределах городского поселка Тайцы это автодорога является главной магистральной улицей городского поселка Тайцы и называется в его пределах Гатчинским шоссе.

С запада от железной дороги на территорию поселения, ответвляясь от автодороги Виллози-Рассколово-Аропаккузи, входит автомобильная дорога, проходящая через деревни Нижняя, Гяргино, Старицы, Новая, которая примыкает к региональной автодороге Тайцы-Телези с севера. С юга к автодороге Тайцы-Телези примыкает автодорога регионального значения Ивановка – Большая Ивановка (подъезд к деревне Большая Ивановка). Эта дорога проходит через населенные пункты: д. Истинка, д. Малые Тайцы, д. Тихвинка и д. Большая Ивановка. Автодорога Тайцы-Телези проходит через населенные пункты: д. Большая Ивановка, д. Нижняя и д. Малая Ивановка.

Из других автодорог следует отметить следующие, оказывающие влияние на формирование улично-дорожной сети поселения:

- подъезд от региональной дороги к д. Александровка;

- Тайцы –поселок Санаторий имени Свердлова.

Перечень автодорог общего пользования, подходящих к  и проходящих через

Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района

Ленинградской области*/

Таблица №4

| № п./п | Наименование дороги | Техническая категория | Тип покрытия проезжей части | Ширина, м | Интенс. движ. тыс. физ.ед/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проезж. части | Земляного полотна |  |
| 1. | Красное Село – Гатчина-Павловск | III | усоверш. | 6,0-7,5 | 11,6-12,0 | 2,4 |
|  | Подъезды:: |  |  |  |  |  |
|  | к д. Гяргино | IV-V | усоверш. | 5,0-5,5 | 10,0 | 0,2 |
|  | к д. Александровке | V | перех. | 3,4-4,2 | 3,4-4,2 | менее 0,1 |
|  |  |  | усоверш. | 5,5 | 8,0 |  |
|  | к усадьбе «Большие Тайцы» | IV | усоверш. | 5,5 | 10,0 | 0,2 |
| 2. | Телези-Тайцы | IV | усоверш. | 5,8-6,0 | 8,2-10,0 | 0,3 |
| 3. | Подъезд к д. Большая Ивановка от а/д Кипень-Гатчина | IV | усоверш. | 5,5-6,4 | 10,0 | 0,4 |
| 4. | Новая-Старицы-Гяргино-а/д Виллози-Рассколово | IV-V | усоверш.**/ | 5,0-6,0 | 6,0-9,0 | 0,2 |

*/ по данным Дорожной инспекции ГУ «Автодор» Волосовского, Гатчинского и Лужского муниципальных  районов;

**/ имеются разрушенные участки.

Как видно из приведенных данных, все автодороги имеют твердое покрытие проезжей части, а подавляющее большинство – усовершенствованное.

По вышеперечисленным автодорогам осуществляется связь Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области с Санкт-Петербургом, центром муниципального района г. Гатчиной, населенными пунктами Гатчинского и Ломоносовского муниципальных районов, а также с коллективными садоводствами.

Гатчинские частные перевозчики осуществляют пассажирские перевозки на муниципальных автобусных маршрутах №517 Гатчина-Торфопредприятие –Тайцы, № 537 Гатчина-Пудость-Истинка-Тайцы и маршрутным таксомотором №631 Гатчина-Тайцы-Виллози-Санкт-Петербург.

Характеристика автопарка, осуществляющего пассажирские перевозки (по данным МУП СОПАП), приводится в таблице ниже.

Таблица №5

|  | Наименование показателей | Ед. измер. | Маршруты, действующие на 01.09.2007 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 517 | 537 | 631 |
| 1. | Протяженность маршрута | км | 14 | 18,5 | 41 |
| 2. | Количество рейсов в сутки в двух направлениях | ед | 20 | 14 | 97 |
| 3. | Время в пути в одном направлении | мин. | 35 | 55 | 70 |
| 4. | Скорость сообщения | км/час | 24 | 20,2 | 35 |
| 5. | Число автобусов, работающих на маршруте | ед. | 2 | 1 | 20 |
| 6. | Основные марки подвижного состава |  | ПАЗ | ПАЗ | Газель |
| 7. | Средняя вместимость автобуса | мест | 41-50 | 41-50 | 15 |
| 8. | Техническое состояние автопарка | время эксплуатации | не более 5-ти лет работы по условиям конкурса |

По сведениям МУП СОПАП перевозчиками не ведется учета о количестве перевезенных пассажиров и выполненной пассажирской работе, а также о коэффициенте среднесуточного наполнения. Коэффициенты выпуска автобусов на линию и выполнения рейсов достигают 0,97-0,99, что обусловлено высокой конкуренцией на рынке перевозчиков. Хранение и  обслуживание автобусов маршрутов №517 и №537 осуществляется на арендованной перевозчиками территории ПОГАТ, а маршрутных таксомоторов в ОПАП-1 - в поселке Сиверский.

На выезде из поселения в сторону Гатчины расположена АЗС ООО «Лукойл Северо-Западный нефтепродукт» на 250 заправок в сутки. Рядом располагается частное предприятие автосервиса.

Проектные решения. Принципиальная схема региональных автодорог, подходящих и проходящих через территорию Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области не претерпит существенных изменений. Принимая во внимание планируемое территориальное развитие населенных пунктов, через территории которых проходит автомобильная дорога Ивановка-Большая  Ивановка (подъезд к деревне Большая Ивановка от региональной автомобильной дороги Кипень-Гатчина), в проекте генерального плана предлагается вынос этой трассы в обход застроенных и застраиваемых территорий с примыканием к основной трассе южнее деревни Истинка.

Проектом Генерального плана учитывается строительство участка автодороги на юге поселения в обход застроенных территорий, соединяющего автодорогу Ивановка-Большая Ивановка и Красное Село - Гатчина-Павловск. Осуществление строительства этого участка позволит перераспределить транзитные автопотоки и разгрузить Гатчинское шоссе в пределах городского поселка Тайцы.

Внешние автодороги на территории населенных пунктов являются каркасом магистральной сети этих территорий.

### 3.2. Внутрипоселковый транспорт

Улично-дорожная сеть

Существующее положение. Основным стержнем улично-дорожной сети поселения является Гатчинское шоссе, пересекающее его территорию в меридиональном направлении.

Улично-дорожная сеть делит территорию населенных пунктов на мелкие кварталы одноэтажной застройки с участками. Суммарная протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах – поселения составляет 51,4 км, из них с асфальтированным покрытием проезжей части – 31,9 км, из которых 13,1 км (41%) находится в хорошем состоянии, 14,3 км (45%) – в удовлетворительном и 4,5 км (14%) – в неудовлетворительном состоянии. Характеристика улично-дорожной сети в населенных пунктах Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области приводится в таблицах ниже.

Титульный список улиц в городском поселке Тайцы

Таблица №6

| №п/п | Наименование улиц и их местонахождение | Протяженность улицы всего, м | в том числе по состоянию проезжей части | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хорошее | Удовлет-ворит. | Неудов-летворит. |  |
|  | С асфальтированным покрытием проезжей части |
|  | Гатчинская | 2250 | 2250 |  |  | региональная |
|  | Советская | 2190 |  | 2190 |  | площ. 10173 м2 |
|  | Юного Ленинца | 1860 |  | 1860 |  | площ.9959 м2 |
|  | Санаторское шоссе | 2075 |  | 2075 |  | региональная |
|  | Калинина | 2400 |  | 500 | 1900 |  |
|  | Островского | 2400 |  | 400 | 2000 |  |
|  | Пушкина | 1340 |  | 1340 |  | 6386 м2 |
|  | Железнодорожная | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  | Кирова | 800 |  | 800 |  |  |
|  | .Некрасова | 570 |  | 570 |  |  |
|  | Октябрьская | 600 |  | 600 |  |  |
|  | Комсомольская | 600 |  | 600 |  |  |
|  | Елизаветинская | 600 |  |  | 600 |  |
|  | Красногвардейская | 500 | 500 |  |  |  |
|  | Колхозная | 500 | 500 |  |  |  |
|  | Крайняя | 480 | 480 |  |  |  |
|  | Первомайская | 460 | 460 |  |  |  |
|  | Евгеньевская | 450 |  | 450 |  |  |
|  | Южная | 450 | 450 |  |  |  |
|  | Ушаковская | 200 |  | 200 |  |  |
|  | Фрунзе | 150 |  | 150 |  | 1978 г. |
|  | Кировский переулок | 575 |  | 575 |  |  |
|  | Советский переулок | 200 |  | 200 |  |  |
|  | Ленинский переулок | 180 |  | 180 |  |  |
|  | Чкалова | 200 |  |  | 200 | 1977 г. |
|  | Итого | 23340 | 4640 | 14290 | 4500 |  |
|  | То же в %% | 100 | 20 | 61 | 19 |  |
|  | Со смешанным покрытием проезжей части |
|  | Юбилейная | 600 |  |  | 600 | асфальт/грунт |
|  | Карьерная | 1100 | 465 |  | 635 | асфальт/грунт |
|  | Итого | 1700 | 465 |  | 1235 |  |
|  | Грунтовые |
|  | Капитана Желтова | 1400 |  |  | 1400 | 1978 г. |
|  | Новая | 1000 | 1000 |  |  | улучшен. |
|  | Вербная | 700 |  | 700 |  |  |
|  | Озерная | 510 |  |  | 510 |  |
|  | Парковая | 480 |  | 480 |  |  |
|  | Цветочная | 480 |  |  | 480 | 1976 г. |
|  | Поселковая | 410 |  |  | 410 | 1980 г. |
|  | Пионерская | 425 |  |  | 425 | 1981 г. |
|  | Горская | 430 |  | 430 |  |  |
|  | Мира | 300 |  |  | 300 | 1975 г. |
|  | Чапаева | 350 |  | 350 |  | 1979 г. |
|  | Новоселов | 350 |  | 350 |  |  |
|  | Звездная | 350 |  | 350 |  |  |
|  | Новостроек | 300 |  | 300 |  |  |
|  | Вокзальный переулок | 235 |  | 235 |  |  |
|  | Ушаковский переулок | 200 |  | 200 |  |  |
|  | Щорса | 150 |  |  | 150 | 1975 г. |
|  | Тургенева | 150 |  |  | 150 | 1979 г. |
|  | Московский переулок | 150 |  | 150 |  | 1975 г. |
|  | Краснофлотский переулок | 150 |  |  | 150 | 1976 г. |
|  | Ленинградский переулок | 150 |  | 150 |  | 1973 г. |
|  | Совхозный переулок | 160 |  |  | 160 | 1975 г. |
|  | Центральный переулок | 160 |  | 160 |  |  |
|  | Средний переулок | 125 |  |  | 125 | 1979 г. |
|  | Пролетарский | 50 |  | 50 |  | 1977 г. |
|  | Стрелкин | 50 |  | 50 |  | 1977 г. |
|  | Тупиков | 50 |  | 50 |  | 1975 г. |
|  | Огородный переулок | 75 |  | 75 |  | 1980 г. |
|  | итого | 9310 | 1000 | 4080 | 4260 |  |
|  | То же в %% | 100 | 10 | 44 | 46 |  |
|  | всего в пос. тайцы | 34470 | 6105 | 18370 | 9995 |  |
|  | То же в %% | 100 | 18 | 53 | 29 |  |

Состояние улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области приводится в таблице ниже.

Улично-дорожная сеть сельских населенных пунктов Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Таблица №7

| №п/п | Наименование улиц и их местонахождение | Протяженность улицы всего, м | В том числе по состоянию проезжей части | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хорошее | Удовлет-ворит. | Неудов-летворит. |  |
|  | С асфальтированным покрытием проезжей части |
|  | деревня Большие Тайцы |  |  |  |  |  |
|  | Санаторская | 1020 | 1020 |  |  |  |
|  | деревня Большая Ивановка |  |  |  |  |  |
|  | Большая Ивановка | 1100 | 1100 |  |  |  |
|  | Песочная | 1300 | 1300 |  |  |  |
|  | деревня Истинка |  |  |  |  |  |
|  | Истинка | 1220 | 1220 |  |  |  |
|  | деревня Тихвинка |  |  |  |  |  |
|  | Тихвинка | 650 | 650 |  |  |  |
|  | деревня Гяргино |  |  |  |  |  |
|  | Гяргино | 450 | 450 |  |  |  |
|  | деревня Нижняя |  |  |  |  |  |
|  | Нижняя | 1000 | 1000 |  |  |  |
|  | деревня Александровка |  |  |  |  |  |
|  | Механизаторов | 1000 | 1000 |  |  |  |
|  | пос. Санаторий имени Свердлова | 300 | 300 |  |  |  |
|  | Итого | 8040 | 8040 |  |  |  |
|  | Грунтовые |
|  | деревня Большие Тайцы | 2095 |  |  | 2095 | 1976-81 гг. |
|  | деревня Большая Ивановка | 790 |  | 435 | 355 | 1977 г. |
|  | деревня Истинка | 400 |  | 400 |  |  |
|  | деревня Новая | 700 |  |  | 700 | 1983 г. |
|  | деревня Гяргино | 1300 |  | 1300 |  |  |
|  | деревня Старицы | 600 |  | 600 |  |  |
|  | деревня Малые Тайцы | 800 |  | 250 | 550 | 1975 г. |
|  | деревня Малая Ивановка | 600 |  |  | 600 | 1983 г. |
|  | деревня Александровка | 1575 |  | 1200 | 375 | 1985 г. |
|  | Итого | 8860 |  | 4185 | 4675 |  |
|  | всего в сельских н.п. | 16900 | 8040 | 4185 | 4675 |  |
|  | То же в %% | 100 | 48 | 25 | 27 |  |

Как следует из данных «Реестра улично-дорожной сети Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области Гатчинского муниципального района», предоставленного администрацией Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, которые составляют содержание таблиц, протяженность улично-дорожной сети поселения составляет 51,4 км, в том числе в городском поселке Тайцы – 34,5 км, что более, чем в 2 раза превышает протяженность улично-дорожной сети всех сельских населенных пунктов (16,9 км). Однако по уровню благоустройства улицы городского поселка Тайцы уступают улицам сельских населенных пунктов в значительной степени. Более четверти от суммарной протяженности улиц поселения находится в неудовлетворительном состоянии, многие улицы построены более 30 лет назад и в этот период не ремонтировались. О ширине улиц, вернее их проезжих частей, можно судить только по трем улицам, показатели которых содержатся в «Реестре»:

Таблица №8

| Наименование улицы | Длина, км | Площадь, м2 | Ср. ширина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Юного Ленинца | 1860 | 9959 | 5,35 |
| 2. | Пушкина | 1340 | 6386 | 4,76 |
| 3. | Советская | 2190 | 10173 | 4,64 |

Расширение улиц в большинстве случаев, особенно в городском поселке Тайцы, не предоставляется возможным – улицы здесь сложились как проезды между озелененными участками малоэтажной застройки, своеобразные «аллеи»; они не имеют необходимых элементов городской улицы – тротуаров, ливневой канализации или обочин с кюветами, уличного озеленения, отделяющего проезжую часть от тротуара. Поэтому особенно актуальным становится повышение степени их благоустройства и содержания.

Магистральная сеть поселения составлена  участками внешних автодорог и улицами в деревне Большие Тайцы и деревне Александровка. Магистральными улицами в городском поселке Тайцы являются Гатчинское шоссе и Санаторское шоссе. Общая протяженность магистральных улиц в населенных пунктах поселения составляет 4,7 км, в том числе в городском поселке Тайцы – 2,5 км.

Таблица№9

| Наименование | Длина в границах поселения, км |
| --- | --- |
|  | Всего/в т.ч. на застроенных территориях | В застройке с обеих сторон | В застройке с одной стороны | Вне застройки |
| г.п. Тайцы |
| Гатчинское шоссе | 2,7 | 0,8 |  | 1,9 |
| Санаторская ул. | 3,0 | 1,3 | 0,4 | 1,3 |
| Подъезд к д. Гяргино | 0,2 |  |  | 0,2 |
| Итого, Тайцы | 5,9/2,5 | 2,1 | 0,4 | 3,4 |
| Деревни |
| Гатчинское шоссе | 1,6 |  |  | 1,6 |
| Подъезд к д. Гяргино | 1,9 | 1,1 |  | 0,8 |
| Тайцы-Телези | 3,7 | 0,6 | 0,9 | 2,2 |
| Гяргино-Новая | 2,3 | 0,3 |  | 2,0 |
| Большая Ивановка-Истинка | 3,6 | 1,3 | 0,5 | 1,8 |
| Итого, деревни | 13,1/4,7 | 3,3 | 1,4 | 8,4 |
| Всего | 19,0/7,2 | 5,4 | 1,8 | 11,8 |

Плотность магистральной сети в границах населенных пунктов поселения (застроенных территорий) составляет 1,0 км/км2, в городском поселке Тайцы – 0,7 км/км2 территории поселка.

Проектное решение. Сеть магистральных улиц получит дальнейшее развитие за счет включения в нее следующих улиц и дорог: Александровского пер. с его пробивкой до автомобильной дороги, продолжения автодороги подъезд к д. Гяргино с его пробивкой до Александровского пер., автодороги д. Новая – д. Истинка, проходящей по новой трассе в обход застройки деревень, ул. Большие Тайцы (от ул. Санаторской) с ее продолжением до деревни Истинка, ул. Советская-Механизаторов и ул. Калинина до ул. Советской (г.п. Тайцы). Общее протяжение магистральных улиц и дорог в границах застроенных территорий  поселения  увеличится на 13,1 км и составит к концу расчетного срока 18,8 км, в том числе в городском поселке Тайцы – 10,4 км.

Таблица 10

| Наименование | Длина в границах поселения, км |
| --- | --- |
|  | Всего на застроенных территориях | В застройке с обеих сторон | В застройке с одной стороны |
| г.п. Тайцы |
| Александровский пер. | 3,8 |  | 3,8 |
| Подъезд к д.Гяргино – пробивка до Александровского переулка | 1,1 | 1,1 |  |
| Ул. Калинина | 1,5 | 1,5 |  |
| Ул.Советская-Механизаторов | 1,5 | 1,5 |  |
| Итого, г.п.Тайцы | 7,9 | 4,1 | 3,8 |
| Деревни |
| д. Новая – д. Истинка | 3,2 | 3,2 |  |
| д. Истинка – д. Большие Тайцы до Санаторской ул. | 2,0 | 2,0 |  |
| Итого, деревни | 5,2 | 5,2 |  |
| Всего | 13,1 | 9,3 | 3,8 |

Плотность магистральной сети составит 1,9 км/км2 на застроенной территории, в том числе в городском поселке Тайцы – 2,2 км/км2 территории городского поселка. Значительно развить магистральную сеть в городском поселке Тайцы не предоставляется возможным из-за невозможности расширить существующие улицы и нарушить исторически сложившуюся  уличную сеть. Для улучшения транспортной доступности необходимо заказать схему организации движения в г.п. Тайцы с указанием использования параллельных улиц для одностороннего движения.

Проектом генерального плана также предусматривается устройство усовершенствованного покрытия на всех улицах населенных пунктов, а также устройство ливневой канализации.

В сложившихся условиях улично-дорожной сети не представляется возможным выделить полосу для велодорожек, она может быть обозначена только разметкой на проезжей части.

Проектные предложения по развитию транспортной сети представлены на чертеже «Схема планируемого размещения автомобильных дорог общего пользования  и транспортных инженерных сооружений» в масштабе 1:10000.

Городской транспорт

Пассажирский транспорт

Передвижения пассажиров внутри поселения обслуживаются пригородными автобусами и микроавтобусами.

Грузовой транспорт

Значительная часть грузоперевозок осуществляется ведомственным автотранспортом основных градообразующих предприятий города.

Индивидуальный транспорт и организация его хранения и обслуживания

Количество легкового индивидуального транспорта в границах Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области определено по среднерайонному уровню автомобилизации, который на основании данных районного ГИБДД составляет около 275 автомобилей индивидуального пользования на 1000 жителей.

Отсюда общее число индивидуальных легковых автомобилей составляет ориентировочно от 1500 до 1550 единиц. Владельцы легкового автотранспорта, проживающие в индивидуальных домах с участками (это немногим более 50% населения), хранят их на своих придомовых участках. Гаражный кооператив расположен на Гатчинском шоссе. Территория его около 1,5 га, на которой может разместиться 500 гаражей. В настоящее время построено около 30 гаражей.

На территории поселения имеется автозаправочная станция на въезде в городской поселок Тайцы со стороны г. Гатчины и частное предприятия по обслуживанию автомобилей рядом с АЗС.

Проектные предложения.

##### Пассажирский транспорт

Принимая во внимание значительное территориальное развитие поселения проектом генерального плана предусматривается организация предприятия малого бизнеса по обслуживанию внутрипоселенческих и внегородских пассажирских передвижений пассажиров. Движение внутрипоселкового пассажирского общественного транспорта предусматривается по всем магистральным улицам. Это автотранспортное предприятие может быть укомплектовано автобусами малой вместимости. Территория для организации автотранспортного предприятия предусматривается в проектируемой промышленной зоне, расположенной южнее деревни Старицы.

Проектом генерального плана предусматривается возможность консолидированного транспортного обслуживания населения на внегородских сообщениях автоперевозчиками Гатчинского муниципального района и г. Санкт-Петербурга.

При развитии железнодорожного транспорта предполагается улучшение обслуживание пассажиров за счет снижения интервала движения пригородных поездов и сокращение времени поездки до г. Санкт-Петербурга и г. Гатчины за счет устройства второго главного пути на линии Красное Село - Гатчина.

После утверждения Генерального плана при разработке схемы организации движения транспорта и пешеходов необходимо предусмотреть оборудование перекрестков звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройствами, регулирующими движение пешеходов через транспортные коммуникации для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), к железнодорожному вокзалу, автостанции и объектам социальной инфраструктуры (Федеральный закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации  № 181-фз от 24 ноября 1995 в редакции от 24 июля 2009 года).

Индивидуальный транспорт

К концу расчетного срока уровень автомобилизации может возрасти до 400 индивидуальных автомобилей на 1000 жителей. При этом число индивидуальных автомобилей составит величину порядка 2800 единиц.

В индивидуальных домах будет проживать 5,0 тыс. человек, которые будут хранить свои машины на придомовых участках. Гаражами должно быть обеспечено 800 автомобилей индивидуального пользования. Существующая территория гаражного кооператива рассчитана на 500 гаражей. Для остальных 300 предусматривается участок в коммунальной зоне северной промзоны.

Объекты транспортной инфраструктуры

Согласно СНиП 2.07.01-89* станции технического обслуживания следует проектировать из расчета 1 пост на 200 машин. Для рассчитанного числа легковых автомобилей необходимо иметь 14 постов обслуживания. СТО на 15 постов предлагается разместить рядом с территорией «Спецтрансервис» на Санаторском шоссе г.п. Тайцы.

На расчётный срок двух существующих АЗС по 250 заправок в сутки достаточно для обслуживания индивидуального автопарка (потребность на расчётный срок составляет 280 заправок в сутки).

Первоочередные мероприятия:

- Устройство усовершенствованного покрытия на улично-дорожной сети в г.п. Тайцы и в районах первоочередной застройки в других населенных пунктах.

- Строительство магистральных улиц в городском поселке Тайцы, протяженностью 4,4 км.

- Строительство путепровода в створе автодороги на д. Гяргино через железнодорожные пути.

- Строительство СТО на 15 постов на  Санаторском шоссе г.п.Тайцы.

- Заполнение существующей территории гаражного кооператива до 500 машино-мест.

# 4. Инженерное обеспечение

## 4.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Источниками водоснабжения г.п. Тайцы являются:

- Невский водопровод;

- локальные скважины на территориях отдельных предприятий;

- колодцы на индивидуальных участках.

Водозаборные сооружения используют подземные воды в известняках ордовикского водоносного комплекса. Эксплуатационные запасы подземных вод Таицкого водозабора в объеме 60 тыс. м³ в сутки утверждены ГКЗ при Совете министров СССР (протокол № 9537 от 29.08.84 года). Подсчитанные запасы относятся к категории А и являются возобновляемым ресурсом.

Невский водопровод, обслуживаемый ОАО "Ленинградские областные коммунальные системы" Правительства Ленинградской области, - это протяженная система группового водоснабжения ряда населенных пунктов Гатчинского и Ломоносовского районов области и частично г.г. Пушкина и Красного Села.

Источниками водоснабжения Невского водопровода являются поверхностные воды р. Невы и подземные воды Таицкого участка Ижорского месторождения.

Таицкий водозабор подземных вод расположен в непосредственной близости от поселения Тайцы, представляет собой кустовой водозабор на территории порядка 225 га.

Таицкий водозабор эксплуатируется с 1774 года, а в 1969-72 г.г. были пробурены дополнительные скважины, и он был включен в систему Невского водопровода.

Среднесуточный отбор подземных вод составляет 31,0(38,7 м³ в зависимости от обводненности водонесущего горизонта.

На рассматриваемой территории расположен участок Невского водопровода, состоящий из двух труб диаметром 700 мм, к одной из которых подсоединена поселковая система водоснабжения.

Система водоснабжения городского поселка – хозяйственно-питьевая – противопожарная низкого давления, с кольцевым начертанием водопроводных трубопроводов протяженностью ~ 25,4 км.

В течение 2000(2007 г.г. ООО "Прирост" выполнило работу по модернизации системы водоснабжения городского поселка Тайцы Гатчинского муниципального района, в составе которой был выполнен гидравлический расчет водопроводной сети и определены расчетные расходы водопотребления отдельными предприятиями и потребителями.

Кроме того, была выполнена реконструкция водопроводных сетей путем протяжки полиэтиленовых труб в существующие чугунные трубопроводы, что позволило сократить имевшие место утечки воды более чем в 3 раза.

Напор в узле водозабора из Невского водопровода равен 25 м водяногостолба, а в районе среднеэтажной застройки 17(19 м водяного столба, что явно недостаточно.

Рекомендациями ООО "Прирост" предусматривалось строительство узла водопроводных сооружений в месте присоединения к "Невскому водопроводу" в составе 2х резервуаров емкостью 200 м³ каждый и насосной станции подкачки на производительность 200 м³/час для обеспечения напора в районе 5-этажной застройки не менее 26 м. вод. столба, что в настоящее время не осуществлено.

Качество воды в сети в основном соответствует нормативным требованиям. Кроме поселковой системы водоснабжения на рассматриваемой территории действует ряд локальных объектных систем имеющих в своем составе 1-2 скважины и водонапорную башню. Такие системы находятся в ведении ОАО "АПО «Тайцы", ОАО "Ленгазспецстрой", СМП-804 ОАО "Транссигналстрой" и др.

Производительность скважин колеблется от 10  до 40 м³/час; высота водонапорных башен 12-15 м; емкость баков 100(200 м³.

Водозаборы расположены на территориях предприятий.

В 2006-2007 годах ЗАО "Аква-Дельта" по заказу ОАО "ЛОКС" разработало проект организации зон санитарной охраны Iго и IIIго поясов подземного водозабора насосной станции Орловские ключи (шифр АДВ 60.01.06-ЗСО). В связи с тем, что часть застройки Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области расположена на территории II и III пояса ЗСО подземного водозабора, в составе этой работы предложен план мероприятий по организации застройки и эксплуатации территорий, входящих в состав первого, второго и третьего поясов ЗСО, направленный на предупреждение ухудшения качества воды путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения. За период 2001-2006 годов интенсивность антропогенного влияния на водные источники по сравнению с 1990-1993 годами существенно снизилось, однако оно остается весьма высоким и, прежде всего за счет ухудшения показателей качества подземных вод по микробиологическим показателям.

Основным источником загрязнения территории Таицкого водозабора является сброс неочищенных или "недостаточно очищенных" канализационных вод на рельеф.

Проектные предложения. На данной стадии проектные предложения сводятся к определению необходимого баланса водопотребления с учетом общей тенденции снижения объема водопотребления в связи с ростом тарифов водоснабжающих организаций.

Специфика поселковой территории (удаленность отдельных частей поселения от источника водоснабжения и сезонное увеличение численности населения в летний период) предопределила технические решения, лежащие в основе проектных решений.

Расчетные расходы воды питьевого качества на хозяйственно-бытовые нужды населения приняты для различных групп населения, проживающих в домах с разной степенью благоустройства приведены в табл. 45  при этом, в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят равным 1,3.

В соответствии с исходными данными на территории Таицкого городского поселения имеется ряд существующих и предполагаемых к размещению предприятий промышленно-сельскохозяйственного профиля.

Поскольку анкетирование предприятий не дает прямого ответа на динамику развития их водопотребления, в балансе водоснабжения Таицкого городского поселения, они учтены в виде процентной надбавки в размере 15% от общего водопотребления поселка на хозяйственно-бытовые нужды.

При этом результаты расчетов сопоставлены с прогнозом ОАО «ЛОКС» на 2010 год, что подтверждает принятую методику определения объемов перспективного водопотребления Таицкого городского поселения.

Таблица 11

| № пп | Степень благоустройства жилища | Кол-во жителей, тыс.чел. | Норма водопотребления, л/сут.чел. | Qср.сут. м3/сут. | Qmax, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства |
| 1 | Застройка, оборудованная центральным горячим водоснабжением, водопроводом и канализацией | 3,2 | 250 | 800 | 1040,0 |
| 2 | То же, с местными водонагревателями | 0,8 | 125 | 100 | 130,0 |
| 3 | Частные дома без канализации с использованием водоразборных колонок | 2,1 | 60 | 126 | 163,8 |
| 4 | Расходы предприятий производственного и с/хозяйственного профилей (15% от суммы поз. 1-3) | – | 15% поз. 1(3 | 153,9 | 200,0 |
| 5 | Расходы временно (в летний период) проживающих в поселке | 5,0 | 90 | 450 | 585,0 |
| 6 | Всего с учетом временно проживающих в летний период | 12,2/6,1 | – | 1630 | 2119,0 |
| Расчетный срок |
| 1 | Застройка, оборудованная центральным горячим водоснабжением, водопроводом и канализацией | 3,5 | 200 | 700 | 910 |
| 2 | То же, с местными водонагревателями | 3,5 | 125 | 438 | 569 |
| 3 | Расходы предприятий производственного и сельскохозяйственного профилей | – | 15% поз. 1(2 | 171 | 222 |
| 4 | Расходы временно (в летний период) проживающих в поселке | 5,0 | 125 | 450 | 585 |
| 5 | Всего с учетом временно проживающих в летний период | 14/7 | – | 1759 | 2286 |

Система водоснабжения Таицкого городского поселения принята совмещенной – хозяйственно-питьевой и противопожарной.

Расчетные расходы на пожаротушение приведены в таблице ниже, в зависимости от максимальной численности населения. Расчетная продолжительность пожара согласно СНиП 2.04.02-84* - 3 часа.

Таблица 12

| № Пп | Показатели | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное количество жителей | тыс.чел. | 7,1 |
| 2 | Количество пожаров | шт. | 2 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение (наружное) | л/с | 20 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение max 2 струи по 5 л/сек. | л/с | 20 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение | тыс. м³ | 40 |

Запас воды на пожаротушение должен храниться в существующих и проектируемых водонапорных башнях и в резервуарах проектируемого узла водозабора из Невского водовода, расположение которого определено ООО «Прирост» в 2000 году. Проектом предусмотрено строительство двух резервуаров запаса воды и повысительной водопроводной станции. Расчетные параметры узла водопроводных сооружений подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Потребный свободный напор в водопроводной сети кольцевого начертания должен быть не менее 10 м водяного столба для обеспечения пожаротушения и водоснабжения одноэтажных зданий с добавлением 4 м для каждого последующего этажа.

Поэтому для 5-и этажной застройки напор у потребителей должен быть не менее 26 метров водяного столба.

Напор в существующей сети поддерживается водонапорными башнями, а в районах новой застройки подключением к системе водоснабжения городской части поселка с устройством в необходимых случаях станций подкачки и водонапорных башен.

Качество воды из системы Невского водовода должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Таким образом, основной задачей раздела «водоснабжение» является обеспечение населения Таицкого городского поселения на перспективу гарантированным централизованным водоснабжением, источником которого служит Невский водовод.

Однако реализация этой схемы водоснабжения может быть осуществлена поэтапно в зависимости от бюджета Таицкого городского поселения. В этом случае при разработке схемы водоснабжения отдельных населённых пунктов (д. Большая Ивановка, д. Малая Ивановка, д. Старицы, д. Александровка и др.) возможна организация водоснабжения от подземных источников. При этом размещение скважин, их дебет и качество воды должно быть согласовано с НПО «Севзапгеология» и Роспотребнадзором. Существующие колодцы и скважины могут быть использованы для поливки приусадебных участков и в технических целях.

Для выполнения поставленной задачи на территории Таицкого городского поселения необходимо построить:

- узел водозаборных сооружений, состоящий из 2 резервуаров запаса воды и повысительной водопроводной насосной станции (потребная площадь 1 га);

- кольцевую водопроводную сеть протяженностью на 1 очередь – 38,2 км, на расчетный срок еще 11 км;

- построить водонапорные башни (при необходимости).

Ориентировочная стоимость строительства составит:

- на 1 очередь – 664,7 млн. руб.

- на расчетный срок ещё 125 млн. руб.

Водоотведение

В настоящее время хозяйственно-бытовые стоки централизовано отводятся только от многоэтажных зданий, расположенных между Советской и Санаторской улицами г.п. Тайцы и некоторых коммунальных объектов.

Всего в поселке охвачено системой канализации не более 20 % населения, остальные объекты оборудованы выгребами.

Канализационная система построена в начале 80-х годов и состоит из  насосной станции оборудованной насосами СД 160/10 (основной) и ФГ 144/46 (резервный), самотечной линии и 2х напорных трубопроводов диаметром 200 мм протяженностью ~ 2,5 км каждый и 4-х объектных станций подкачки.

Канализационные очистные сооружения (КОС) производительностью 700 м³/сут. городского поселка Тайцы построены в 1983 году.

На КОС принята биологическая система очистки стоков на аэротенках. Сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии и, несмотря на работу с неполной производительностью (около 500 м³/сут.), не обеспечивают качественную (до ПДК) очистку канализационных стоков. В санитарно-защитной зоне КОС расположены коллективные садоводства, находящиеся вне границ Таицкого городского поселения. Выпуск канализационных стоков от КОС осуществляется в дренажную канаву примерно в 50 м от КОС.

Кроме выпуска от КОС Таицкого городского поселения, на рассматриваемой территории имеются еще два канализационных выпуска: один из них – выпуск неочищенных сточных вод осуществляется на рельеф от КНС №2  квартала ул. Пушкина – ул. Юного Ленинца, другой от КОС поселка Хвойный (в/ч 10953 ЛенВО). Сточные воды от поселка Хвойный проходят биологическую очистку на очистных сооружениях производительностью 1,5 тыс. м³/сутки и по двум напорным трубопроводам протяженностью 4,5 км каждый перекачиваются в карстовую воронку в районе Демидовских Ключей.

Система отвода дождевых и талых вод в границах городского поселения Тайцы отсутствует.

Проектные предложения.

Проектом генерального плана предусматривается устройство в границах поселения раздельной системы водоотвода.

Хозяйственно-бытовые стоки от жилой застройки и предприятий производственного и сельскохозяйственного назначения с помощью каскада канализационных насосных станции передаются на канализационные очистные сооружения Таицкого городского поселения, которые подлежат реконструкции для обеспечения очистки стоков до нормативных показателей. Очищенные сточные воды могут быть отведены в ближайший водоток по согласованию с органами Росприроднадзора.

Возможность использования существующих канализационных сетей и насосных станций определяется на последующих стадиях проектирования.

Расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод в соответствии с СНиП 2.04.03-85 принимаются равными среднесуточному водопотреблению и приведены в таблице ниже.

Таблица 13

| № пп | Население | 1 очередь | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число жителей тыс.чел. | Хоз.-бытовой расход тыс.м³/сут. | Число жителей тыс.чел. | Хоз.-бытовой расход тыс.м³/сут. |
| Территория Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| 1 | Постоянно проживающие | 6,1 | 1,18 | 7,0 | 1,31 |
| 2 | Временно проживающие в летний период | 6,1 | 0,45 | 7,0 | 0,45 |
| 3 | Всего с учетом временно проживающих | 12,2 | 1,63 | 14 | 1,76 |

Дождевые и талые воды в границах Таицкого городского поселения необходимо централизованно собирать с проездов и территорий, имеющих усовершенствованное покрытие.

Расчетный расход дождевого стока с этих территорий составляет ориентировочно 178 л/с. Необходимо предусмотреть сеть закрытых и открытых водотоков с последующей очисткой стоков на специальных очистных сооружениях.

Размещение этих сооружений предусматривается на свободных территориях, поступление стоков на которые возможно самотеком с учетом сложившегося рельефа местности. Вопрос дальнейшего использования очищенных дождевых стоков будет решаться на последующих стадиях проектирования.

В качестве альтернативного варианта возможен выпуск очищенных дождевых вод в мелиоративную канаву по согласованию со службами Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

На территориях производственных и складских предприятий необходимо предусматривать локальные очистные сооружения, что позволит уменьшить объем транспортируемых стоков и соответственно затраты на строительство канализационной системы поселка.

Таким образом, в связи с неудовлетворительным состоянием системы водоотведения Таицкого городского поселения, уже на первом этапе параллельно со строительством водопроводных сетей необходимо:

- реконструкция КОС городского поселка Тайцы;

- строительство двухтрубной напорной сети от КНС №2 ул. Пушкина г.п. Тайцы до КОС городского поселка Тайцы;

- строительство канализационных сетей поселка с передающими станциями подкачки протяженностью 44,0 км;

- перенос выпуска очистных сооружений поселка Хвойный (в/ч 10953) за пределы зон санитарной охраны источника водоснабжения.

Ориентировочные затраты на канализование поселка составят:

- реконструкция КОС городского поселка Тайцы – 5,7 млн. руб.;

- строительство напорных канализационных сетей 2(3 км – 6,0(12 = 72,0 млн.руб.;

- строительство канализационных самотечных и напорных сетей по уличным проездам (~ 44,0 км) - 14(44 = 616 млн.руб. средним диаметром 300 мм;

- строительство канализационных станций подкачки 6 шт. – 0,4(6 = 2,4 млн. руб.

Итого в ценах октября 2009г. – 696,1 млн. руб.

## 4.2. Энергоснабжение

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей городского поселка Тайцы производится от п/ст 35/6кВ «Тайцы» трансформаторной мощностью 2х6,3МВА, которая получает питание заходом ВЛ–35кВ п/ст№42 «Гатчинская» – «Кипень». На настоящее время подстанция отработала свой нормативный срок по амортизационным нормам и находится в неудовлетворительном состоянии.

Севернее поселка, за его границей, проходят две транзитные ВЛ–330кВ ЛАЭС – п/ст «Южная» и ЛАЭС – п/ст «Ленинградская».

Распределение электроэнергии потребителям по территории поселка производится на напряжении 6кВ через трансформаторные подстанции 6/0,4кВ, связанные с п/ст «Тайцы» по ВЛ–6кВ. На настоящее время износ сетей и подстанций 6кВ крайне высок.

Годовое потребление электроэнергии потребителями поселка составил за 2008г 14,08 млн.кВтч. Удельная норма коммунально-бытового потребления составляет порядка 800  кВтч на человека в год.

Срок службы подстанции «Тайцы» по амортизационным нормам на реновацию истек, требуется строительство новой подстанции.

Проектные предложения. Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения рассчитаны по укрупненным показателям удельной коммунально-бытовой нагрузки (кВтч на одного жителя в год), принятым в соответствии с изменениями и дополнениями к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 (Москва, Минтопэнерго России, 1999г.) и составляют:

Таблица 14

| № п/п | Показатели | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная норма коммунально-бытового электропотребления, кВтч на человека в год | 1600 | 2170 |
| 2 | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | 4200 | 5300 |

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением, рекламой, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Таблица 15

| № п/п | Показатели | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, тыс.чел. в т.ч. сезонное | 6,1 12,2 | 7,0 14,0 |
| 2 | Годовое электропотребление, млн. кВтч | 9,8 19,5 | 15,2 30,4 |
| 3 | Максимум электрической нагрузки, тыс.кВт | 2,32 4,6 | 2,9 5,7 |

Электроснабжение потребителей поселения на перспективу будет осуществляться от проектируемой подстанции 110/10кВ «Тайцы - Новая». Для надежного электроснабжения всех потребителей городского поселения потребуется строительство новой подстанции мощностью трансформаторов 2*10 МВА с подключением ее к ВЛ 110кВ «Прометей-2» («Гатчинская - Скворицы») по новому двухцепному отводу ВЛ 110кВ. Основанием проекта строительства подстанции является «Схема развития, реконструкции и технического перевооружения электрических сетей 35-110кВ ОАО «Ленэнерго» в Ленинградской области на период до 2010г. с прогнозом до 2015г.».

Соответственно строительству новой подстанции, будет осуществлен перевод распределительных сетей поселения на напряжение 10кВ. В связи с этим, по градостроительным соображениям, проектом рекомендуется перекладка изношенных линий распределительной сети в кабельном варианте, а также реконструкция трансформаторных и распределительных пунктов с заменой изношенного оборудования.

Местоположение электроподстанции, трассы ВЛ показаны на чертеже «Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения» в масштабе 1:10000.

Теплоснабжение

Теплоснабжение жилищно-коммунальных потребителей городского поселка Тайцы осуществляется от нескольких котельных:

- центральной котельной ОАО «АПО «Тайцы» производительностью 3,4 Гкал/час, оборудованной  котлами «Факел-Г». Топливо котельной – газ;

- котельная № 30, производительностью 6,45Гкал/час, оборудованная котлами «ВК-32». Топливо котельной – газ;

-котельная №28, производительностью 0,6Гкал/час. Топливо – уголь.

Промышленные предприятия имеют собственные котельные, работающие на различных видах топлива – газе, дизельном топливе, угле, мазуте, а также электрокотельные. Наиболее крупными из них являются: в восточном районе – котельная «Ленгазспецстрой», производительностью 3,6Гкал/час, работающая на газе, в западном районе – котельная ПО «Радуга» производительностью 3,2Гкал/час, работающая на дизельном топливе.

Тепловые сети от отопительных котельных проложены подземно и надземно, в основном в восточном районе поселения. Головной диаметр теплотрасс от наиболее крупных котельных – 219 мм, остальные тепловые сети меньшего диаметра. Теплоноситель – горячая вода с проектными параметрами 95/70ºС (фактически – 75/60ºС). Централизованным отоплением обеспечено около 30% жилого фонда. Малоэтажная и индивидуальная застройка имеют индивидуальное отопление – печное или от собственных отопительных котлов.

Проектные предложения. Расход тепла жилищно-коммунальным сектором определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86. Нагрузки приведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление -260С.

Укрупненные показатели расхода тепла составят:

- Максимально-часовой поток на отопление жилых зданий:

Qот=q*F, где q – укрупненный показатель максимального теплового потока на 1м2 общей площади.

Для индивидуальной застройки:

–	существующей – 214,4

–	новой – 173,8

Для малоэтажной застройки:

–	новой – 82,2

Для среднеэтажной застройки:

–	существующей – 127,6

–	новой – 82,2

- Максимальный часовой тепловой поток на отопление общественных зданий принят в размере 25% от теплового потока на отопление жилой застройки.

- Максимальный часовой тепловой поток на вентиляцию общественных зданий принят в размере 60% от теплового потока на отопление общественной застройки.

- Укрупненный показатель расхода тепла на горячее водоснабжение составит – 407вт/чел.

Проектом предусматривается централизованное отопление в среднеэтажной жилой застройке (4-5 этажей). В малоэтажной (2-3 этажа) и индивидуальной застройках -   индивидуальное децентрализованное отопление.

Отопление части общественной застройки, расположенной вблизи теплоисточников и тепловых сетей предусматривается централизованным, отопление отдельно стоящих общественных зданий намечается от индивидуальных тепловых источников.

Централизованное горячее водоснабжение предусматривается только в жилом фонде с центральным отоплением от центральной поселковой котельной и котельной ОАО «АПО «Тайцы», в остальном жилом фонде – от индивидуальных водонагревателей – газовых или электрических. Для обеспечения экономичного режима работы последних, рекомендуется применение проточно-накопительных водонагревателей с использованием двухставочного тарифа на электроэнергию. Это позволит производить первоначальный нагрев воды в ночное время, при пониженном тарифе.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

Таблица 16

| № п.п. |  | жил.фонд, тыс м2 общ.пл. | насел., тыс.чел. | тепловые нагрузки, МВт | то же, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | малоэт. | индив. |  | отопл. жил.зд. | отопл. общ.зд. | вентил. | горяч. водосн. | ито-го |  |
| I очередь |
| 1 | Всего по поселению | 245 | 87 | 164,3 | 6,1 | 42,9 | 10,7 | 6,4 | 2,5 | 62,5 | 53,8 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | сохр. | 165 | 49 | 122,3 | 0,5 | 32,5 | 8,1 | 4,9 | 0,2 | 45,7 | 39,3 |
| 3 | новый | 80 | 38 | 42 | 5,6 | 10,4 | 2,6 | 1,6 | 2,3 | 16,9 | 14,5 |
| Расчетный срок |
| 1 | Всего по поселению | 350 | 87 | 272,3 | 7 | 61,7 | 15,4 | 27,1 | 2,8 | 107,0 | 92,0 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | сохран. | 155 | 49 | 122,3 | 1,4 | 32,5 | 8,1 | 4,9 | 0,6 | 46,0 | 39,6 |
| 3 | новый | 195 | 38 | 150 | 5,6 | 29,2 | 7,3 | 22,2 | 2,3 | 61,0 | 52,4 |

Нагрузки промышленных потребителей будут покрываться от собственных котельных.

На все сроки проектирования теплоснабжение потребителей поселения остается децентрализованным, изолированно для восточного и западного районов. На первую очередь строительства коммунально-бытовые потребители центральной части восточного района будут получать тепло от центральной котельной поселковой и котельной ОАО «АПО «Тайцы». Но для потребителей нового района малоэтажной и индивидуальной застройки в северной части восточного района предлагается строительство котельной производительностью порядка 3 Гкал/час. Топливом для новой котельной предлагается - природный газ.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение малоэтажной застройки предлагается от двухконтурных отопительных котлов, работающих на газе. На такую же систему отопления и горячего водоснабжения предусматривается поэтапный перевод существующей индивидуальной застройки, с ликвидацией печного отопления и повышением степени благоустройства этого типа жилого фонда.

Теплоснабжение части коммунально-бытовых и всех промышленных зданий сохранится от собственных котельных. Рекомендуется перевод их на газовое топливо. Для части общественной застройки, небольшого объема, расположенной изолированно в районах, удаленных от теплоисточников, рекомендуется применение электрических теплоизлучателей, управление которыми осуществляется комнатными термостатами. Удельный расход электроэнергии для этого вида обогревателей составляет порядка 110-150 Вт/м2.

Газоснабжение

Газоснабжение потребителей городского поселения осуществляется природным и сжиженным газом.

Природный газ подается по межпоселковому газопроводу высокого давления от газораспределительной станции Верево на котельную ОАО «АПО «Тайцы», поселковую котельную №30 и газораспределительный пункт в квартале капитальной застройки Восточного района. Кроме того, природный газ подается на котельные Управления строительства газопроводов и трубопроводов и котельную базы «Ленгазспецстроя» от газопровода высокого давления на поселок Хвойный. Суммарное потребление природного газа потребителями поселка составляет 3300 млн. м3, в качестве топлива для котельных – 3000 млн. м3.

Сжиженный газ используется для нужд коммунально-бытового сектора, в основном в районах малоэтажной и усадебной застройки от баллонных установок. Годовой расход сжиженного газа составляет 9200 тонн.

Проектные предложения. Намечается значительное развитие газоснабжения Таицкого городского поселения природным газом. На расчетный срок предусматривается 100% обеспечение жителей поселка природным газом и перевод на газ котельных поселка.

На первую очередь намечено строительство второй очереди газопроводов высокого давления от котельной ОАО «АПО «Тайцы» по улице Калинина, Советской до улицы Островского (в г.п. Тайцы) и ГРП, далее проектом предлагается строительство газопровода высокого давления по улице Островского до котельной нового жилого района (г.п. Тайцы). Распределение природного газа по территории поселка будет осуществляться от ГРП по газопроводам низкого давления.

Согласно «Схеме газификации районов Ленинградской области», разработанной ОАО «Промгаз», расход природного газа на 2015 год по Таицкому городскому поселению составит 12790 тыс. м3/год, из них: 2474,1тыс. м3/год – на котельные, 10315,9 тыс. м3/год – на нужды населения. При этом газифицированы будут 3363 квартиры и домовладения.

Годовой расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения составит при норме 220нм3/год на жителя и обеспечением на расчетный срок – 100%:

Годовой расход природного газа, млн. м3/год

Таблица 17

| № п/п | Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка (коммунально-бытовые нужды, отопление, горячее водоснабжение от газовых нагревателей) | 7 | 9,2 |
| 2 | Капитальная застройка (коммунально-бытовые нужды) | 3,3 | 4,2 |
| 3 | Котельные | 2,5 | 3,2 |
| 4 | Промпредприятия | 3,2 | 4 |
| 5 | Прочие | 0,5 | 0,7 |
| Итого | 16,5 | 21,3 |

На первую очередь строительства сохранится потребление сжиженного газа в индивидуальном секторе – полностью в Западном районе и частично в Восточном. При норме потребления 70кг/чел в год, потребность в сжиженном газе составит 0,2 тонн.

Основные газопроводы высокого давления представлены на чертеже «Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения» в масштабе 1:10000.

## 4.3. Связь и телекоммуникации

Реализация проекта планировки предусматривает масштабное и комплексное развитие отрасли связи в течение всего рассматриваемого периода на основе:

- Концепции развития в России систем сотовой подвижной связи общего пользования на период до 2010 года.

- Концепции развития рынка услуг почтовой связи до 2010 года.

- Концепции развития рынка телекоммуникационных услуг Российской Федерации.

- Концепции развития рынка услуг связи в области телерадиовещания в Российской Федерации на период до 2010 года и в перспективе до 2015 года.

- Концепции использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 года.

- Обоснования инвестиций «Развитие мультисервисной сети и услуг связи Петербургского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком» в период 2006-2010 г.г.», ОАО «Гипросвязь СПб», 2006 г.

- Региональной целевой программы «Развитие информационно-телекоммуникационной системы органов государственной власти Ленинградской области на 2003-2007 годы».

- Региональной целевой программы «Электронная Ленинградская область на 2003 – 2007 годы».

Ситуация, сложившаяся на телекоммуникационном рынке региона, говорит о том, что в ближайшие годы в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области будут развиваться как классическая фиксированная связь, так и перспективные услуги на ее базе. Развитие традиционной телефонии связано, прежде всего, со строительством ВОЛС на территории района.

Развитие систем фиксированной связи

Для определения общего количества телефонных аппаратов на перспективу при условии полного удовлетворения жилищного и административно-хозяйственного секторов в телефонной связи общего пользования в соответствии с нормативными документами были использованы рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи:

- для квартирного сектора – 1 телефон на семью;

- для административного и производственного секторов – 30% от квартирного сектора.

Для квартирного сектора при средней численности семьи 3,2 человека, телефонная плотность на 100 жителей будет равна 31,2 телефона; для административного и производственного секторов – 9,3 телефона.

При достижении числа полного удовлетворения телефонной связью Таицког городского поселения необходимо:

- в пределах первой очереди  (6,1 тысяч человек)  -  2470 телефонных аппаратов, из которых  1903 для квартирного сектора;

- в пределах расчетного срока  (7,0 тысяч человек)  -  2835 телефонный аппарат, из которых  2184 для квартирного сектора.

Дальнейшее развитие телефонных сетей расположенных в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области, в том числе и Таицком городском поселении тесно связаны с реализацией недавно принятой «Программой развития ОАО «Северо- Западного Телекома на 2008-2011 (12) г.г.», Согласно программы к 2010 году все сети оператора перейдут на цифровой формат. Все АТС будут цифровизованы на 100%, т.е. в Таицком городском поселении планируется осуществить замену координатной АТС на современную цифровую телефонную станцию с коммутацией пакетов, а также прокладка волоконно-оптических линий связи взамен существующих медных кабелей.

Телефонизация будет осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих на базе сетей NGN третьего поколения  (Next Generations Network - сети следующего поколения) абоненту наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передачи данных, видеоконференции, телевидение по запросу, IP-телефонию и доступа в Интернет.

Используя сеть выделенных цифровых каналов Ленинградского областного филиала ОАО «СЗТ», построенной на базе волоконно-оптической сети и транспорта SDH, для жителей Таицкого городского поселения будет доступна услуга доступа в Интернет по выделенному каналу. Доступ организуется по прямому проводу цифровыми модемами, обеспечивающими высокую надежность и достоверность передачи информации. Возможен доступ к сети Интернет на скорости до нескольких Гб/с.

Развитие сети проводного вещания

Характеристики радиотрансляционной сети определены в соответствии с «Методическим руководством по проектированию сети проводного вещания РП.1.206-2-88. Радиотрансляционные узлы». Число радиоточек определялось с учётом 100% охвата семей проводным вещанием и с учётом 5% радиоточек общественного сектора от числа радиоточек квартирного сектора.

Количество динамиков уличной звукофикации, включаемых в общую сеть радиофикации, рассчитывалось исходя из соотношения: 1 динамик мощностью 10 вт на 2000 жителей. Данные по количеству радиоточек радиотрансляционной сети сведены в таблице ниже.

Характеристика радиотрансляционной сети ПВ

Таблица №18

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2009 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | 5,6 | 6,1 | 7,0 |
| 2 | Количество радиоточек индивидуального пользования | шт. | 1747 | 1903 | 2184 |
| 3 | Количество радиоточек коллективного пользования | шт. | 88 | 95 | 109 |
| 4 | Количество динамиков уличной звукофикации | шт. | 3 | 3 | 4 |

Развитие систем сотовой связи

Развитие систем СПС в Таицком городском поселении будет проходить в соответствии с общими направлениями развития сотовой связи в Российской Федерации. Дальнейшее развитие подвижной связи должно осуществляться путем использования в основном европейских технологий. Главными направлениями являются постепенная замена аналоговых сетей цифровыми, модернизация сетей NMT-450 на базе цифровых технологий, создание многодиапазонных сетей GSM, развертывание сетей третьего поколения на основе стандарта IMT-2000.

Основными направлениями развития являются эволюционный переход к сетям подвижной связи 3-го поколения, расширение перечня предоставляемых услуг, проведение рациональной тарифной политики. Увеличение числа базовых станций основных операторов позволит повысить устойчивость и оперативность сотовой связи.

Системы сотовой подвижной связи в Ленинградской области развиваются ускоренными темпами, и в пределах первой очереди (2020 год) степень проникновения СПС составит 95%.

Прогноз на период расчетного срока (2030 год) характеризуется тем, что основной задачей операторов СПС станет не увеличение абонентской емкости, а ее удержание от перехода к другим операторам. Данное обстоятельство объясняется насыщением рынка подвижной связи и его ограниченностью по общему количеству потенциальных абонентов.

Развитие систем телевидения и радиовещания

Развитие сети эфирного телерадиовещания связано с переводом сети на цифровое вещание стандарта DVB-T. Наземные радиовещательные сети предполагается реализовывать на основе европейского стандарта DAB (Digital Audio Broadcasting – цифровое радиовещание).

ФГУП «РТРС» начало техническую реконструкцию с целью создания в России современной, гибкой, технически и экономически эффективной сети распространения и трансляции государственных и коммерческих телерадиопрограмм, а также обеспечения населения России высококачественным и доступным многопрограммным вещанием. Реконструкция проходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году - распоряжение Правительства РФ от 25.05.04 г. N 706-р - "О внедрении в РФ европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB".

Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы. Перевод общероссийских сетей телерадиовещания на цифровые технологии планируется проводить поэтапно. В целом программа РТРС по модернизации всей инфраструктуры сети под вещание как в аналоговом, так и в цифровом формате рассчитана на период до 2010 года.

Внедрение цифрового телевидения позволяет резко увеличивать количество транслируемых каналов и вводить коммерческие услуги.

В следующем году Ленинградская область станет одним из первых регионов России, где в порядке эксперимента начнет внедряться цифровое телевидение. В областном бюджете на будущий год запланированы средства на оказание помощи населению в приобретении декодеров. При этом с помощью цифрового телевидения жители Ленинградской области смогут принимать бесплатно лишь шесть каналов: "Первый", "Россия", Ленинградский областной круглосуточный канал, НТВ, "Спорт" и "Культуру". За остальные десять каналов, гарантированный доступ к которым будет обеспечен через цифровое телевидение, придется платить.

Помимо эфирного телевидения Ленинградский областной филиал ОАО «СЗТ» после перехода на цифровую станцию населению городского поселения будут предоставлены услуги кабельного (КТВ) и IP-телевидения.

Развитие систем почтовой связи

В соответствии с проектом генерального плана развития Таицкого городского поселения численность населения в пределах расчетного срока остается на прежнем уровне и наличие одного почтового отделения в городском поселке Тайцы достаточно для обслуживания данной территории (по существующим градостроительным нормам 1 почтовое отделение должно обслуживать 20 -25 тысяч человек).

Развитие почтовой связи в Ленинградской области, в том числе и почтового отделения г.п. Тайцы, тесно связано с развитием почтовой связи в масштабах всей страны и определяется «Концепцией развития рынка услуг почтовой связи до 2010 года», одобренной распоряжением Правительства РФ от 31.11.2003 № 15777-р.

Основным направлением развития почтовой связи являются:

- расширение спектра предоставляемых услуг;

- повышение качества предоставляемых услуг.

В будущем основные мероприятия в почтовом сегменте будут направлены на внедрение инфокоммуникационных услуг почтовой связи и реализацию таких проектов, как:

-  «КиберПочта» (создание на сети почтовых отделений узлов доступа к сети Интернет и пунктов коллективного доступа населения в Интернет);

-  «КиберПресса» («электронная газета» - поступление свежей прессы через Интернет);

-  «КиберДеньги» (современная система электронных денежных переводов);

-  «Товары почтой» (развитие рынка посылторга в России);

-  Создание информационной системы e-Post (формирование и рассылка различных документов от юридических лиц к другим юридическим или физическим лицам).

Развитие системы связи и информатизации муниципальных органов власти

Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Таицкого городского поселения, как составной части общероссийской и областной инфраструктуры, осуществляется на базе современных телекоммуникационных систем и широкого внедрения информационных технологий во все сферы жизни общества, что позволяет повысить эффективность работы муниципальных органов власти, служб и организаций городского поселения, уровень безопасности и социальной обеспеченности, обеспечение доступа граждан к современным информационным услугам.

На протяжении нескольких лет Правительством Ленинградской области (Суворовский пр., 67, г. г.Санкт-Петербург, 191311) реализуются две регионально-целевые программы - Развитие информационно-телекоммуникационной системы органов государственной власти Ленинградской области на 2004-2007 годы» и «Электронная Ленинградская область» на 2004-2007 годы». В рамках этих программ, на базе Ленинградского областного филиала ОАО «Северо-Западный Телеком», завершено создание единой телекоммуникационной сети органов власти Ленинградской области. Система обеспечивает доступ пользователей к локальным вычислительным сетям правительства области, к ее информационным ресурсам. Завершается присоединение в единую корпоративную телекоммуникационную сеть всех подразделений федеральных ведомств и администраций муниципальных образований, что позволило предоставить сотрудникам защищенный доступ в Интернет, а также начать внедрение технологий взаимодействия органов власти на основе внутреннего портала Правительства Ленинградской области.

К концу 2007 года планировалось завершить работы по созданию единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Ленинградской области, в том числе и в каждом муниципальном образовании. ЕДДС дает возможность оперативно получить объективную информацию о ежедневном положении дел в области: общественном порядке, состоянии жилищно-коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуациях и т.д.

В рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия» были осуществлены национальные проекты «Образование» и «Медицина».

В рамках национального проекта «Образование» в Таицком городском поселении было осуществлено подключение школы (ул. Ягодная, 12, литер А, г.п.. Тайцы, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская обл., 188340) к сети Интернет.

Для населения Ленинградской области в здании каждой администрации, в том числе и в администрации Таицкого городского поселения (ул. Пушкина, д.35, г.п. Тайцы, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская обл., 188340) устанавливаются информационные киоски, которые позволят узнать телефон работника любой структуры власти Ленинградской области, что значительно экономит время при обращении граждан в органы власти любого уровня. Кроме того, эта система обеспечивает обратную связь, то есть любой житель может задать вопрос любому должностному лицу, и это обращение попадает в информационную систему правительства.

С 2006 года в администрации Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области действует собственный сайт в сети Интернет (www.taici.ru).

В рамках совершенствования системы информирования органов управления и населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и охраны общественного порядка на территории Ленинградской области ведутся работы по реконструкции территориальной автоматической центральной системы (ТАСЦО) Ленинградской области (областной закон «О региональной целевой программе «Развития системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы» от 09.06.2006 №37 – оз). Согласно этой программе для населения г.п. Тайцы на базе современного цифрового оборудование будет создана система оповещения местного уровня.

Заканчивается реализация новой региональной целевой программы «Информатизация Ленинградской области на 2007-2011 годы», обеспечивающая системную и комплексную реализацию государственных полномочий в сфере информатизации Ленинградской области. Данная программа по своей сути является следующим шагом в создании информационного пространства на территории области.

## 4.3. Инженерная подготовка территории

Настоящий раздел проекта выполнен на основании следующих исходных данных и нормативных документов:

1. СНиП 2.04.03.-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения”.

2. СНиП 2.07.01.-89* “Планировка и застройка городских и сельских поселений”.

3. СНиП 2.06.15.-85 “Инженерная защита от затопления и подтопления”.

4. СНиП 33-01-2006 “Гидротехнические сооружения”.

5. “Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определение условий выпуска его в водные объекты“, разработанные ФГУП “НИИ ВОДГЕО” 2006 г.

Для нормального функционирования городской среды необходимо выполнить ряд мероприятий по инженерной подготовке территории:

1.   Поверхностный водоотвод и понижение уровня  грунтовых вод:

а) Дождевая канализация.

б) Понижение уровня  грунтовых вод (Защита от подтопления).

2.    Подсыпка  территории.

3.    Благоустройство водотоков.

1. Поверхностный водоотвод и понижение уровня грунтовых вод

а) Дождевая канализация

В настоящее время отвод поверхностных вод с существующей территории  отсутствует, только на отдельных участках сброс воды осуществляется по открытым водотокам в мелиоративные канавы. Поверхностные воды сбрасываются в естественные водотоки  без предварительной очистки.

Учитывая то обстоятельство, что все загрязненные поверхностные воды с территории в конечном итоге по естественным водотокам поступают в бассейн реки Невы и Балтийского моря, необходимо произвести работы по нормализации сбора и отвода поверхностных вод с территории существующей застройки, особенно это касается территорий, на которых располагаются промышленные предприятия и фермы.

Необходимо предусмотреть сеть закрытых и открытых водотоков с последующей очисткой стоков на специальных очистных сооружениях.

Размещение этих сооружений предусматривается на месте существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков. Вопрос дальнейшего использования очищенных дождевых стоков будет решаться на последующих стадиях проектирования.

В качестве альтернативного варианта возможен выпуск очищенных дождевых вод в мелиоративную канаву по согласованию со службами Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Поверхностные воды, поступающие на очистные сооружения дождевой канализации  (ОСДК) после обработки в отстойнике и нефтеловушке, проходят дополнительно глубокую доочистку на специальных установках, выбор которых определяется на более детальных стадиях проектирования.

Для «сглаживания» пиков дождевых паводков перед ОСДК устраивается аккумулирующая ёмкость, вода из которой при помощи насосной станции подаётся на очистные сооружения. Производительность насосной станции  соответствует мощности ОСДК.

Определение размеров аккумулирующей ёмкости производится при разработке рабочей документации ОСДК.

На ОСДК подвергается очистке не менее 70% годового стока.

Перед аккумулирующей ёмкостью предусмотрена распределительная камера, из которой наиболее чистые пиковые расходы поверхностных вод сбрасываются по байпасной линии в  водоём,  минуя  ОСДК.

В соответствии с САНПИН 2.2.1/2.1200-03 п.1.5  зона санитарного разрыва от ОСДК до застройки должна быть не менее  100 м для сооружений открытого типа и 50 м для сооружений закрытого типа.

Степень очистки поверхностных вод на вышеназванных сооружениях по нефтепродуктам – 0,04 мг/л, по взвешенным веществам- 2 мг/л.

б) Понижение уровня грунтовых вод (Защита от подтопления)

На вновь осваиваемых территориях с высоким стоянием грунтовых вод перед началом строительства необходимо построить систематический дренаж, плановое положение которого должно корреспондироваться с плановым положением зданий и  сооружений с тем, чтобы в процессе эксплуатации дрены выполняли защиту подвалов зданий от подтопления.

Для защиты от подтопления существующих муниципальных жилых домов  (г.п.Тайцы ул.Калинина) грунтовыми и случайными водами, возникающими из-за протечек из водонесущих сетей, должен устраиваться дренаж (тип дренажа определяется при разработке  проектов зданий).

Сброс воды из дрены производится в дождевые коллекторы.

Норма осушения по нормативным документам – 2,0 м.

2. Благоустройство водотоков

По проектируемой территории протекает река Веревка, в которую сбрасываются магистральные мелиоративные канавы. На территории усадьбы «Большие Тайцы» имеется гидросистема (пруды, водотоки, плотины), в настоящее время частично пришедшая в негодность. Многие канавы так же  находятся в неблагополучном состоянии.

Восстановление парковой гидросистемы не входит в данную работу. Эта работа должна выполняться специализированной организацией.

# 5. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

## 5.1. Статус городского поселения по условиям ГО

Территория Таицкого городского поселения к группам территорий по ГО не отнесена. Объектов (организаций) категорированных по гражданской обороне  (ГО) и продолжающих производственную деятельность в военный период на территории Таицкого городского поселения не расположено. Защитные сооружения и объекты гражданской обороны на территории поселения отсутствуют

Северная граница поселения расположена вблизи проектной черты застройки г. Санкт-Петербурга, являющегося категорированным городом «особой группы» по гражданской обороне, кроме того, южная граница поселения расположена вблизи проектной черты застройки г. Гатчины, являющегося категорированным городом по гражданской обороне 3-ей группы (постановление Правительства РФ от 03.10.98. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне»).

В 7 км к югу от территории  поселения расположены: источник ионизирующего облучения − «Петербургский институт ядерной физики» им Константинова РАН (два реактора и временное хранилище радиоактивных веществ). Глубина распространения заражения-20 км, площадь заражения 14 км2.

В 10 км к югу от границ поселения в районе деревни Болшие Колпаны расположено хранилище углеводородных газов (Ленинградская станция подземного хранения).

## 5.2. Основные зоны опасности по положению  гражданской обороны

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» в пределах рассматриваемой территории устанавливаются следующие зоны опасностей:

- граница зоны возможных слабых разрушений -7км от границы проектной черты  категорированного города Санкт-Петербурга,

- граница зоны возможных слабых разрушений -7км от границы проектной черты   категорированного города  Гатчина.;

- граница зоны возможного опасного радиоактивного заражения – 27 км от проектной черты г. Санкт-Петербурга ,

- граница зоны возможного опасного радиоактивного заражения – 27 км от  проектной черты г. Гатчины.

Таицкое городское поселение расположено в зоне возможного опасного радиоактивного заражения и в зоне возможных разрушений, поэтому  согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» не может принимать в условиях ГО  эвакуируемое население.

В особый период население поселения должно быть эвакуировано в загородную зону (вне границ зоны слабых разрушений). Функционировать будут только объекты жизнеобеспечения – поликлиника, организации коммунального хозяйства

Границы основных зон опасности отражены на Ситуационной схеме размещения МО « Таицкое городское поселение» масштаба 1:50000.

## 5.3. Мероприятия гражданской обороны

### 5.3.1.Размещение объектов и планировка поселения

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 (п.п.4.10 4.11; п. 5.1; 5,2; 5.3; 5.5) размещение группы новых промышленных предприятий  и отдельных объектов не рекомендуется в в 7 км зоне возможных слабых разрушений и 27 км зоне возможного опасного радиоактивного заражения  от границы проектной застройки г. Санкт-Петербурга и  Гатчины. Генеральным планом не предусматривается размещение производственных объектов с большой численностью трудящихся. Предлагается развивать главным образом предприятия малого бизнеса.

Сохраняется преимущественно благоустроенная малоэтажная застройка.

Предполагается развитие улично-дорожной сети и ее благоустройство. Предусматривается строительство путепроводов через железную дорогу для улучшения связи между Восточной и Западной частями поселения.

### 5.3.2. Эвакуация и рассредоточение населения

Штаб Гражданской обороны размещается в здании администрации поселения, на ул. Пушкина, д.35.

Комплекс мероприятий по организованному вывозу или выводу населения из населенных пунктов в особый период включает:

-эвакуацию мирного населения и его жизнеобеспечение в районе размещения, Эвакуация населения должна производится в населенные пункты, расположенные за пределами 27 км зоны опасного радиоактивного заражения и 7 км зоны слабых разрушений («загородная зона»). Рекомендуемое направление - юго-западное (по направлению к  д. Елизаветино). Это направление также является наиболее благоприятным по направлению розы ветров.

Эвакуация населения предусматривается автомобильным транспортом и пешим порядком по автомобильной дороге - Подъезд к деревне Большая Ивановка  от региональной автодороги Стрельна-Кипень-Гатчина/

### 5.3.3. Размещение эвакопункта

Эвакопункт предназначен для размещения органов государственной власти и создания надежной работы в особый период Таицкого городского поселения. Эвакопункт организуется на базе среднеобразовательной школы, расположенной на ул. Садовой в Восточной части поселения.

В Западной части поселения предлагается размещение эвакопункта в общественно-деловом центра, примыкающим с севера к промзоне в деревне Большая Ивановка на автомобильной дороге Истика-Новая.

### 5.3.4. Система оповещения и светомаскировка

Система оповещения. Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения  сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также населения  при чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Система оповещения ГО всех уровней управления должна обеспечивать как циркулярное, так и выборочное доведение сигналов оповещения  и соответствующих сообщений.

Для оповещения работающих смен предприятий кроме радиотрансляционной сети необходимо предусматривать использование наружных сирен с учетом радиуса озвучания территории и местных условий.

Радиусы источников оповещения по улично-трансляционной сети должны быть обеспечены не менее, чем в 500 м  друг от друга.

В настоящее время источники оповещения населения о ЧС отсутствуют. Проектом предлагается использование для оповещения населения по сигналам ЧС (ГО) уличной трансляционной сети, оборудование оповещения «Сирена».

Световая маскировка должна предусматриваться в 2-х режимах: частичного и полного затемнения, так как вся территория Ленинградской области входит в зону светомаскировки.

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, должны быть  проводены заблаговременно в мирное время.

Режим частичного затемнения, после его ввода, является постоянным режимом освещения для населенных пунктов и объектов народного хозяйства в темное время суток, кроме времени действия режима полного затемнения.

Режим частичного затемнения не должен нарушать производственную деятельность объектов народного хозяйства, а также жизнедеятельность пунктов. Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения производится в течение не более 6 часов.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги». Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться в течение не более трех минут.

В режиме полного затемнения должно предусматриваться:

-централизованное отключение всех средств уличного освещения, средств регулирования дорожного освещения, наружного и внутреннего освещения зданий и сооружений;

-осуществление светомаскировки транспорта, производственных, сигнальных и осветительных огней.

На объектах народного хозяйства, где по условиям их деятельности невозможно отключение средств внутреннего освещения, светомаскировка в режиме полного затемнения должна осуществляться путем зашторивания.

Управление наружным освещением населенных пунктов и объектов народного хозяйства следует проектировать централизованным.

### 5.3.5. Лечебно-эвакуационное обеспечение населения

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения достигается:

-созданием необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества;

-готовностью транспорта, предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях.

Существующая поликлиника расположена на ул. Пушкина в здании детского сада. Проектом предлагается строительство новой поликлинике в общественно-деловом центре в северной части населенного пункта Тайцы.

# 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация- это обстановка на определенной территории.., сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и/или окружающей природной среде, значительные материальные потери нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источниками природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Природные ЧС классифицируют по их происхождению на:

- гелиокосмические  падение небесных тел, магнитные бури;

- -гидрологические: наводнения, затопление и подтопление территорий паводками и грунтовыми водами;

- лесные и лесоторфяные пожары;

- метеорологические: сильный ветер, сильный дождь, гололед, и др.

Территория Тосненского городского поселения и в целом Гатчинскоий район в соответствии с общим сейсмическим районированием характеризуется малой сейсмической активностью -5 баллов (рис.1)

Рис.1

В соответствии с данными Главного Управления министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ленинградской области» вся территория Ленинградской области подвержена следующим стихийным гидрометеорологическим явлениям (перечень в соответствии с ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95):

- сильный (более 14 м/с ), очень сильный, шквалистый   ветер (более 20-25 м/с),

-сильный мороз,

-сильный снегопад,

-сильная метель,

-гололед,

-град,

-туман,

-заморозок,

-гроза.

В среднем количество дней с неблагоприятными метеоусловиями составляет около 100 дней в году.

Из геологических процессов в  пределах рассматриваемой территории отмечается карст, кроме того, рассматриваемая территория характеризуется чрезвычайной и кризисной степенью радоноопасности.

Отклонение климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные заносы, ураганные ветры, смерчи и др.) могут повлечь аварии на коммунально-энергетических сетях, что приведет к нарушению нормальной жизнедеятельности населения.

Не исключается возможность попадания молний и заноса вторичных потенциалов в здания и оборудование. Для избежания возникновения аварии от ударов молний на территории объектов поселения в соответствии с нормами предусмотрены молниеотводы,  поэтому возникновение аварии по данной причине маловероятна.

Из всего многообразия чрезвычайных ситуаций природного характера для поселения свойственны:

- ветры (бури) при скорости 25 м/с и более. Последствием шквальных и ураганных ветров является разрушение построек, повреждение кровли на отдельных зданиях и сооружениях, повреждение воздушных линий связи и электропередач, повал деревьев, повреждение сельскохозяйственных культур, перенос почвы и снега.

- сильные метели со скоростью ветра 15 м/с и более.

Эти природные явления приводят к стихийным бедствиям, как правило, в трех случаях: когда они происходят на одной трети территории Ленинградской области, охватывают несколько административных районов и продолжаются не менее 6 часов. Наибольший ущерб причиняют метели со снегопадами при низкой температуре или при её резких перепадах. В этих условиях снежная буря превращается в подлинное стихийное бедствие, причиняя значительный ущерб. Нарушается связь, прекращается подача электроэнергии, тепла, воды. Особенно пагубно они влияют на линии электропередач.

●   Лесные и лесоторфяные пожары. Для ГМР свойственны низовые лесные пожары, переходящие в подземные (торфяные). По площади, охваченной огнем, лесные пожары относятся к 1 классу «Загорание» (площадь, охваченная огнем 0,1-0,2 га) и ко 2 классу «Малый пожар» (площадь, охваченная огнем 0,2-2 га).  В 90-95 % случаях виновниками возникновения пожара оказываются люди, не проявляющие должной осторожности при пользовании огнем в местах работы и отдыха.

●   Сильный град может привести к разрушению остекления, повреждению строений, травмированию людей и гибели животных, повреждению посадок культурных растений.

В результате резких перепадов температуры воздуха  в зимнее время, а также опасных гололедно-изморозных явлений возможно повреждение и разрушение систем жизнеобеспечения, обрыв проводов, повреждение линий тепло-и водоснабжения, что приведет к значительному охлаждению жилых и производственных зданий, а также к перебоям в снабжении населения водой, теплом и т.д.

На территории поселения все эти природные явления имеют место, но превентивных защитных мер они не требуют.

Основные мероприятия по защите населения от воздействия чрезвычайных природных ситуаций:

-своевременное оповещение населения и руководителей предприятий о надвигающихся природных явлениях.

-наличие карста требует проведение изысканий под планируемую к размещению застройку и разработку комплекса мероприятий по предупреждению утечек из систем водоснабжения и водоотведения.

## 6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация –состояние, при котором в результате возникновения ЧС на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории поселения может возникнуть в случае аварии:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

Основными опасностями на территории поселения являются:

- радиационная;

- химическая;

- пожаровзрывоопасная;

- террористическая.

- эпидемиологическая

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от количества людей, пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых оказались нарушены условия жизнедеятельности, размера материального ущерба, а также границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

ЧС подразделяются на локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные.

### 6.2.1. Потенциальные  техногенные источники ЧС в границах городского поселения

На территории Таицкого городского поселения потенциально опасных производственных объектов нет (по данным ГУ МЧС РФ по Ленинградской области письмо № 1669-2-4-3 от 22.09.2009 г.)

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94 к основным потенциальным источникам техногенных ЧС в пределах рассматриваемой территории могут быть отнесены: автозаправочные станции, аварии на железных и автомобильных дорогах и объектах жизнеобеспечения.

Транспортные аварии на железной дороге общего пользования и автомобильных дорогах

Транспортные аварии потенциально возможны на железной дороге общего пользования и автомобильных дорогах (региональных), пересекающих территорию поселения, так как по ним осуществляются транзитные перевозки опасных химических, нефтяных и радиоактивных веществ.

На территории Таицкого городского поселения объекты с наличием  аварийно химически опасных веществ (АХОВ) отсутствуют.

Аварийная ситуация может возникнуть при транспортировке АХОВ по железнодорожной дороге. Наиболее вероятным местом аварийной ситуации являются подъездные и маневровые пути на станции Тайцы. При разгерметизации железнодорожной цистерны емкостью 60 м3 и розливе АХОВ, находящейся в жидкой фазе, зона с поражающими концентрациями может достигать 0,65-1,3 км. На зараженной территории  может оказаться до 2000 человек. Ориентировочные потери среди населения и работников близлежащих предприятий могут составить от 300 до 1000 человек

Взрыво-пожароопасные объекты

Автозаправочные станции. На территории городского поселения расположены две АЗС. Одна автозаправочная станция расположена в промышленно-коммунальной зоне в районе д.Бол. Ивановка. На западной окраине деревня  Большие Тайцы расположена  АЗС ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт. По данным ООО «Лукойл-Северо-Северозападнефтепродукт»  (см приложение Письмо от 18.08.2008г. исх №14-81), прогнозируемый уровень ЧС –локальный, зона действия –территория АЗС. Тип нефтепродуктов –бензин-15т, дизельное топливо-8 т, номинальное количество заправок-до 500 в сутки.

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС:

а) из-за нарушения работниками АЗС правил пожарной  безопасности, электробезопасности;

б) по причине несоблюдения клиентами правил пребывания на АЗС;

в) при нарушении правил ведения ремонтных работ технологического оборудования, электроустановок, электрических мест, другого оборудования и устройств;

г) от автомобилей, имеющих неисправные системы или ставшие причиной аварии или пожара;

д) от проливов горючего при заправке автомобилей;

е) в результате пролива горючего при его приеме из АЦ в емкости АЗС;

ж) в результате аварий технологического оборудования, электроустановок, электрических линий, электрического оборудования;

з) из-за пожаров или аварий на близлежащих к АЗС территориях;

и) при воздействии на сооружения и технологическое оборудование АЗС неблагоприятных природных факторов (подтопления, сильный мороз, ураганы, снежные заносы).

Возникновение аварийных ситуаций и их развитие  с переходом в пожар происходит:

а) при взрыве паровоздушной смеси паров горючего и воздуха, и образования обширного фронта разрушений и пожара. В результате происходит разрушение сооружений АЗС и поражение людей;

б) в результате пролива горючего при его приеме из АЦ в емкости АЗС;

в) из-за обрывов раздаточных пистолетов, при нарушении технологии заправки автомобилей;

г) после воспламенения систем автомобилей, находящихся на территории АЗС;

д) в случае пожара при аварии вблизи АЗС и распространении фронта пламени или ядовитых веществ по направлению к АЗС;

е) в результате нарушения технологического режима или неисправности КИП с неконтролируемым выходом нефтепродукта из резервуара.

В результате расчета вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий при наиболее серьезных вариантах максимальное количество вещества, которое будет участвовать в аварии, составит 30 т. Зона действия поражающих факторов при данном сценарии развития аварии и пожара ограничивается территорией АЗС. При взрыве резервуаров горючее может попасть в кювет, проходящий вдоль территории АЗС. При данном сценарии аварии на персонал, население и окружающую среду будут воздействовать следующие поражающие факторы:

- ударная волна;

- избыточное давление;

- тепловое излучение, в том числе воздействие открытого пламени;

- обрушение сооружений и оборудования;

- загрязнение нефтепродуктами почвы.

Граница зоны разлива нефтепродуктов ограничивается наличием обваловки места слива нефтепродуктов.

В этом инциденте могут погибнуть до 2-х человек, число пострадавших может достигать 7 человек.

Вероятность ожидаемого количества пострадавших среди персонала в результате  опасного события  равна 1 х 10-6, а вероятность ожидаемого количества пострадавших среди населения и персонала 4 х 10-5.

В виду высокой повторяемости технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать 5 в год, поэтому на всех АЗС необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Газопроводы высокого давления. При разрушении газопроводов в атмосферу может поступить значительное количество газа или продуктов сгорания в случае его воспламенения,  а также поражение людей и техники открытым пламенем и тепловым излучением

### 6.2.2. Влияние техногенных источников ЧС, расположенных вне данной территории

Перечень потенциальных опасностей: радиационно опасные объекты

Таблица №19

| Наименование потенциально-опасного объекта (ПОО) | Адрес ПОО | Характеристика опасных веществ |
| --- | --- | --- |
| Авария на Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) | Ленинградская область, г. Сосновый Бор. | 4 реактора РБМК-1000 |
| Авария на реакторном комплексе Санкт-Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) | Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, Орлова роща | Реактор ВВР-М (Уран 235) - 8,5 кг |

Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС).

Ленинградская АЭС расположена в 80 км западнее города Санкт-Петербурга на побережье Финского залива в г. Сосновый Бор. До административного центра  Таицкого городского поселения – расстояние составляет 42  км.

ЛАЭС включает в себя 4 энергоблока электрической мощностью 1 000 МВт каждый. На Ленинградской АЭС установлены водо-графитовые реакторы РБМК-1000 канального типа на тепловых нейтронах.

При аварии на ЛАЭС с разрушением ядерного реактора на территории ГМР возможно радиоактивное заражение местности с уровнями радиации от 0,1 до 1,0 р/час на площади 500 км2 с населением 75 тыс. человек.

При аварии с разрушением ядерного реактора на ЛАЭС зона заражения от внутреннего облучения может быть глубиной до 200 км, всё население ГМР попадёт в зону заражения. Радиационное поражение от внутреннего облучения могут получить дети (более  70 бэр), взрослые получат дозу в 2,7 раза меньше.

При соблюдении режимов радиационной защиты и мер радиационной безопасности радиационных потерь не ожидается. При повышении предельно допустимых доз облучения разработан расчет на эвакуацию в пределах ГМР.

Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова (ПИЯФ)

В институте проводятся фундаментальные исследования в области физики элементарных частиц и высоких энергий, ядерной физики, физики конденсированных сред, молекулярной и радиационной биофизики. В настоящее время в институте действуют две базовых  исследовательских экспериментальных установки (ИЯУ) — реактор ВВР-М и протонный ускоритель.

При эксплуатации исследовательских ядерных установок (ИЯУ), включая и реактор ВВР-М ПИЯФ РАН, возможны нарушения в их работе.

Здания    и    сооружения    реакторного    комплекса    ВВР-М располагаются на территории ПИЯФ РАН на расстоянии   1,5  км от г. Гатчины Ленинградской области.  Территория ПИЯФ РАН занимает площадь ~ 28 га. Юго-западный участок территории площадью 4,4 га (2200x220   м)   занимает   реакторный   комплекс   ВВР-М.   Реакторный комплекс   по   всему   периметру   оборудован   элементами   физической защиты в соответствии с требованиями «Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов». Удаление газообразных и аэрозольных радиоактивных сред с реактора ВВР-М осуществляется через вентиляционную трубу высотой 60 м и диаметром ~ 2 м.

При гипотетической аварии на ПИЯФ, выбросе на уровне 5% накопленных в реакторе ВВР-М продуктов деления из трубы вентилятора суммарная доза, облучения при неблагоприятных ветрах может достичь значений 0,05 - 2,5 бэр. Через два часа, от момента гипотетической аварии , после медленного прохождения облака, мощность дозы упадет на несколько порядков. Загрязнение территории будет в виде равномерного распределения, которое не представляет серьезной опасности, но если предположить локализацию концентрации, то часть территории в 2-5 кв. км. может оказаться непригодной для хозяйственной деятельности без ее дезактивации. Важнейшим мероприятием явится тщательное дозиметрическое обследование и возможное установление запретных зон.

При разрушении атомного реактора ВВР-М на ПИЯФ, при юго-восточном направлении ветра  и  скорости 25 км/час территория поселения может оказаться в черте слабого или умеренного загрязнения.

Санитарно-защитная зона и зона наблюдения для реакторного комплекса ВВР-М, утвержденные органами Государственного санитарного надзора, составляют 1100 и 4000 м соответственно.

Взрывопожароопасные и химически опасные объекты :

- газопровод высокого давления (5 км к З, ЮЗ от границы поселения). Основными опасностями на газопроводах являются аварии, связанные с катастрофической разгерметизацией трубопровода и горением газа, истекающего из поврежденного участка. При разрушении газопроводов в атмосферу может поступить значительное количество газа или продуктов сгорания в случае его воспламенения,  а также поражение людей и техники открытым пламенем и тепловым излучением;

-склад хлора на ПТФ «Скворицы» посёлок Пудость  распложено в 2-х км от южной границы поселения. Хлор токсичный удушливый газ желто-зеленоватого цвета с резким раздражающим удушливым запахом. При попадании в легкие вызывает ожог легочной ткани, отек легких, удушье. При высоких концентрациях может вызвать молниеносную смерть. Количество опасного вещества -5 тонн, степень химической опасности -1V, зона возможного заражения -0,79кв. км, радиус воздействия 0,5 км;

- газохранилища в районе деревни Болшие Колпаны (14 км к югу).

## 6.3. Попытка совершения преступления (диверсии)

Диверсия террористического характера, направленная на поражение большого количества людей, маловероятна.

Террористическая опасность может быть связана с угрозой подрыва взрывчатого вещества, при сбросах АХОВ в источники водопотребления (в этом случае наибольшую опасность представляют АХОВ, имеющие высокую температуру кипения и хорошую растворимость в воде), при захвате заложников на объектах с массовым пребыванием людей (культурно-просветительские, дошкольные и образовательные учреждения и т.п.), а также иные действия, совершаемые  в целях устрашения населения или оказания воздействия на принятие должностными лицами, органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями решений, обеспечивающих удовлетворение социально-политических требований и интересов террористов;

## 6.4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого – социального характера»

Потенциальными источниками возникновения возможных чрезвычайных ситуаций могут явиться:

- лесные пожары и возгорание торфяников, опасность возникновения которых достаточно велика в сухую погоду в летний период. Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу  экологической безопасности населения;

- утраченная надежность коммунального оборудования. : Источниками угрозы здоровью населения и окружающей среде являются канализационные очистные сооружения пос. Хвойное и пос. Тайцы. КОС  разрушены, иловые площадки при большом количестве осадков переполняются. Таким образом,  сброс  неочищенных коммунальных вод фактически осуществляется на рельеф и в водные объекты – поверхностные и гидравлически связанные с ними подземные воды, которые в границах рассматриваемой территории не защищены. В 2006г. имело место ЧС на КОС пос. Тайцы. По канавам дренажной сети неочищенные стоки из переполненных иловых площадок попали в р. Веревку ниже пос. Тайцы в район Орловского водозабора. Нарушения не устранены, опасность для питьевого водозабора сохраняется. Сохраняется и напряженная санитарно-гигиеническая ситуация в садоводствах, по дренажной сети которых текут неочищенные коммунальные стоки;

- открытые навозохранилища свинофермы и фермы КРС в зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, обуславливающие угрозу бактериального загрязнения поверхностных и подземных вод.

В связи с неудовлетворительным состоянием системы водоотведения поселения Тайцы, генеральным планом уже на первом этапе параллельно со строительством водопроводных сетей предусматривается:

- реконструкция КОС пос. Тайцы;

- строительство двухтрубной напорной сети до водотока;

- строительство канализационных сетей поселка с передающими станциями подкачки протяженностью 44,0  км;

- ликвидация выпуска очистных сооружений пос. Хвойное (в/ч 10953), являющимся территорией г. Санкт-Петербурга;

- строительство закрытого навозохранилища фермы КРС, вынос из зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения свинофермы или её перепрофилирование.

# 7. Мероприятия по защите  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности

Проектные решения раздела направлены на обеспечение защиты населения и территорий поселения, снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера от опасностей, возникающих при ведении военных действий или впоследствии этих  действий, а также при диверсиях и террористических актах

## 7.1. Защита территории при ЧС природного характера

Наиболее уязвимыми при ЧС природного характера будут инженерные сети и транспортная инфраструктура, а основными потенциальными опасностями для них будут метеорологические  явления (сильные ветры, низкие температуры, сильные метели, молнии и т.д.).

В последние годы в связи с общими тенденциями повышения глобальной климатической температуры, а также прогнозами МС России, в перспективе можно предположить:

- увеличение количества неблагоприятных краткосрочных природных явлений и процессов с  аномальными параметрами (внеурочные периоды аномально теплой погоды и заморозков, сильных ветров, снегопадов и т.д.);

-уменьшение периодов изменений погоды с обычных 6-7 дней до 3-4 дней.

В зимний период снежные заносы могут привести к нарушению движения транспорта по внутригородским и региональным магистралям.

Туманы, сильные метели и дожди, гололед обуславливают рост количества  дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

В летний засушливый период увеличивается пожарная опасность.

Опасные природные процессы как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью. Для снижения последствий  чрезвычайной ситуации природного характера рекомендуется:

- осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-тепло-и водоснабжения;

- мониторинг  за карстовыми процессами,

- осуществление мероприятий по молниезащите,

- введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловий,

- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии ЧС населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения,

- информирование населения  о необходимых действиях во время ЧС.

Заблаговременное проведение данных мероприятий обеспечит защищенность территории в условиях быстроразвивающихся и сложно прогнозируемых природных ЧС

## 7.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения

В комплекс мероприятий по уменьшению риска чрезвычайной ситуации техногенного характера на потенциально опасных объектах, на которых используются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, химические и биологические вещества и объектах обеспечивающих жизнедеятельность населения (объекты водоснабжения и канализации, очистки сточных вод, тепло и электроснабжения) на территории Таицкого городского поселения входит:

- переход на более  безопасные и экологические технологии обеззараживания питьевой воды подаваемой потребителю. С 2009г. МУП «Водоканал» начал применять гипохлорид натрия вместо хлора;

-ликвидация  канализационных очистных сооружений пос. Тайцы с подачей сточных вод на очистные сооружения г. Гатчина,

-периодический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, поддержание их работоспособности;

-точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил ведения;

-регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

-проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций;

-регулярная проверка наличия и поддержания в готовности средств индивидуальной и коллективной защиты;

-проведение оценки и последующий контроль организационно-технических мероприятий предотвращения террористической угрозы;

-оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий, или возникновении чрезвычайной ситуации посредством телефонной и мобильной связи и через посыльных. В 2009 г. планируется приобретение «Сирены -40»;

-создание продовольственных запасов и средств защиты.

По транспортной инфраструктуре с целью снижения риска аварий и ДТП проектом предлагается :

-строительство развязок в двух уровнях,

-оптимизация транспортной схемы поселения,

- вывод  транзитного транспорта за пределы селитебной застройки,

-соблюдение ограничения скорости движения автотранспорта по населенному пункту,

-выполнение комплекса мероприятий по борьбе со снежными заносами вдоль транспортных коммуникаций на внеселитебных территориях.

## 7.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В настоящее время пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социального и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой  они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.

Наиболее пожароопасными по причине скученности являются жилые дома частного сектора. Основной причиной ЧС вызванных пожарами в жилом секторе, на производственных объектах  и объектах соцкультбыта, является нарушение правил пожарной безопасности, нарушения с огнем, курение в нетрезвом состоянии, нарушение правил эксплуатации, а также позднее сообщение о возникновении пожара.

Одна из основных проблем Таицкого городского  поселения - отсутствие пожарной части.

Противопожарные объекты. Для обеспечения пожарной безопасности на территории поселения имеются естественные  пруды, которые в случае необходимости могут быть использованы как пожарные водоемы:

-пос. Тайцы, ул. Озерная - 1,

-дер. Истинка -1,

-дер. Большая Ивановка -2,

-дер. Малая Ивановка-1,

-дер. Гяргино -1,

-дер. Александровка-1,

-дер. Тихвинка-1.

Противопожарные пруды требуют очистки и дноуглубление, устройство у прудов разворотных площадок с твердым покрытием и обеспечение подъезда пожарных машин.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают

- формирование подразделений пожарной охраны;

- обеспечение источниками наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения,

- обеспечение подъездов и проездов пожарных автомобилей к зданиям, сооружениям и строениям,

- соблюдение противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями, лесными массивами  и от АЗС,

- выполнение требования к составу и функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий сооружений и строений,

- соблюдение требования пожарной безопасности к электоустановкам  зданий сооружений и строений.

Подразделения пожарной охраны

В соответствии с федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  №123 от 22.07.2008г. (раздел II, глава 17, ст. 76):

- дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется исходя из условия, что  время прибытия первого подразделения в городских поселениях не должно превышать 10 мин, а в сельских - 20 мин;

- подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

По классификации здания пожарных депо в зависимости от их назначения, количества автомобилей, состава помещений и их площадей подразделяются на пять типов. Из них для охраны городских поселений относится  II-ой тип пожарных депо на 2, 4 и 6 автомобилей (раздел I, глава 9, ст. 33 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123, от 22.07.2008г.).

На основании «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»  №123-фз от 22.07.2008г.  и  норм проектирования объектов пожарной охраны – НПБ-101-95 (приложений  №1,  №2,  №7), проектом генерального плана предусматривается  в Таицком  городском поселении размещение 1-ого пожарного депо II-ого типа на 6 машин. Из них 2 – специального назначения (автолестница,  автоподъемник и автомобиль  газодымозащитной службы) и 4 автомобиля с цистернами. Площадь земельного участка -1,2 га.

На схеме «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Основной чертеж» (масштаб 1:10000) показано местоположение пожарного депо (производственная площадка ОАО «АПО «Тайцы») и пути следования пожарных машин  со скоростью 40 км/час. До крайних точек жилой застройки время прибытия первого подразделения составляет от 5мин. до10мин. Проектом предусматривается обслуживание этим же пожарным депо производственных площадок  с наличием промышленных объектов особенно деревообрабатывающего направления.

При размещении пожарного депо учтены требования ««Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»  (№123-фз от 22.07.2008г., раздел II, глава 17, ст. 77) в части расположения его на земельном участке, имеющем два выезда на  магистральные улицы или дороги общегородского значения. Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором, позволяющим остановку движения транспорта и пешеходов во время выезда автомобилей из парка по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

В соответствии с  нормами проектирования объектов пожарной охраны НПБ-101-95 (приложение №3, приложение №4) предусматривается:

- на территории пожарного депо размещение: учебно-тренировочного комплекса, закрытого гаража-стоянки автомобилей,  склада,  пункта связи, рукавного участка,  поста  газодымозащитной службы,  служебных помещений.

- в помещении пожарного депо: помещение пожарной техники и техобслуживания,  вспомогательные помещения,  служебные квартиры, общежитие для личного состава.

На следующих стадиях проектирования, на стадии разработки рабочего проекта структура и параметры сооружений и помещений будут уточнены.

В населенных пунктах  Александровка, д. Истинка, д. Гяргино, д.Тихвинка,            д. Новая, д. Нижняя, д. Старицы для обеспечения пожаробезопасности предусматривается  формирование добровольных  пожарных дружин на основе проживающего в них населения.

Расчетные расходы на пожаротушение приведены в таблице ниже, в зависимости от максимальной численности населения. Расчетная продолжительность пожара согласно СНиП 2.04.02-84* - 3 часа.

Таблица №20

| № пп | Показатели | Ед. изм. | Территория восточнее ж/д | Территория западнее ж/д | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное количество жителей | тыс. чел. | 4,5 | 2,5 | 7,0 |
| 2 | Количество пожаров | шт. | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение (наружное) | л/сек. | 10 | 10 | 20 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение max 2 струи по 5 л/сек. | л/сек. | 10 | 10 | 20 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение | тыс. м³ | 20 | 20 | 40 |

Запас воды на пожаротушение должен храниться в существующих и проектируемых водонапорных башнях и в резервуарах проектируемого узла водозабора из Невского водовода, расположение которого определено ООО "Прирост" в 2000 году. Проектом предусмотрено строительство двух резервуаров запаса воды и повысительной водопроводной станции. Расчетные параметры узла водопроводных сооружений подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Потребный свободный напор в водопроводной сети кольцевого начертания должен быть не менее 10 м водяного столба для обеспечения пожаротушения и водоснабжения одноэтажных  зданий с добавлением 4 м для каждого последующего этажа.

Поэтому для 5-и этажной застройки напор у потребителей должен быть не менее 26 метров водяного столба.

Напор в существующей сети поддерживается водонапорными башнями, а в районах новой застройки подключением к системе водоснабжения городской части поселка с устройством в необходимых случаях станций подкачки и водонапорных башен

Для того, чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно провести мероприятия в соответствии с «Техническими регламентами о требованиях  пожарной безопасности». К основным из них относятся:

-соблюдение противопожарных расстояний от потенциальных источников пожароопасности (АЗС, гаражи, СТО и др.), расстояний от АЗС  до жилых домов и общественных зданий и мест массового пребывания людей -не менее 25 м;  до детских  и лечебных учреждений не менее 50 м,

- соблюдение противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями,

- соблюдение противопожарных расстояний на территориях садовых, дачных и приусадебных участков. При наличии леса расстояние от жилых и хозяйственных построек до лесного массива должно быть не менее 15 м.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 куб. м при числе участков до 300 и не менее 60 куб.м при числе участков более 300. каждый водоем должен быть оборудован площадкой для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организации подъезда не менее 2-х пожарных автомобилей.

Для обеспечения пожаротушения предусматривается дополнительно:

- приобретение переносных пожарных мотопомп в населенных пунктах Большая Ивановки, Александровка, д. Истинка, д. Гяргино, д.Тихвинка, д. Новая, д. Нижняя, д.Старицы;

- обеспечение наружным противопожарным водоснабжением деревень Гяргино, Нижняя, Старицы;

- оборудование средствами оповещения всех населенных пунктов Таицкого городского поселения;

- устройство противопожарных полос в населенных пунктах, прилегающих к лесным массивам и сельскохозяйственным угодьям;

- оборудование здания администрации системой автоматической пожарной сигнализацией.

Требования пожарной безопасности по содержанию территории

1. Обеспечение подъезда со всех сторон к многоквартирным жилым домам, общеобразовательным,  детским дошкольным и лечебным учреждениям, а также к  учреждениям органов управления.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участка и объектам общего пользования.

2. Дороги, подъезды и проезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенной от снега и льда

3. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам препятствующим проезду пожарных автомобилей , необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

4. Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

5. Территории населенных пунктов и предприятий должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарными гидрантов.

# 8. Устойчивое функционирование городского поселения в особый период и при возникновении чрезвычайных ситуаций

Устойчивое функционирование городского поселения  в особый период связано с планированием и организацией основных видов жизнеобеспечения населения.

Основными системами жизнеобеспечения населения и устойчивого функционирования городского поселения в особый период и в период ЧС являются сети и объекты инженерно-транспортной инфраструктуры.

Для предотвращения потерь населения и обеспечения устойчивого функционирования поселения  в условиях особого периода генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

По системе водоснабжения

Принимая во внимание то, что основным источником, обеспечивающим поселение водой питьевого и технического качества, является Невский водопровод и в случае выхода из строя головных сооружений или заражения источника водоснабжения необходимо иметь резервуары с объемом не менее 3-х суточного запаса питьевой воды (по норме не менее 10 л в сутки на одного человека в соответствии со СНиП 2.01.51-90). Для Таицкого городского поселения это составит 61 тыс.м3 на 1-ую очередь и 70 тыс.м3 на расчетный срок.

По системе канализации

-максимальное внедрение оборотных систем водоснабжения,

-полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в поверхностные, подземные источники и на рельеф,

-в случае выхода из строя станции перекачки установка устройств аварийных выпусков сточных вод из коллекторов.

По системе теплоснабжения

-централизованное отопление 2-5 этажной многоквартирной застройке, в 2-3 этажной блокированной и индивидуальной застройках предусматривается индивидуальное децентрализованное отопление.

-отопление части общественной застройки, расположенной вблизи  теплоисточников и тепловых сетей предусматривается централизованным, отопление отдельно стоящих общественных зданий намечается от индивидуальных тепловых источников.

-предусматривается закольцовка сетей теплоснабжения для устойчивой работы и бесперебойного теплоснабжения потребителей в случае аварии.

Централизованное горячее водоснабжение

- предусматривается только в жилом фонде с центральным отоплением от центральной поселковой котельной и котельной совхоза, в остальном жилом фонде – от индивидуальных водонагревателей – газовых или электрических.

По системе электроснабжения

Распределительные сети 10кВ выполняются в петлевом варианте, разомкнутом в нормальном режиме.

По системе газоснабжения

Намечается значительное развитие газоснабжение поселения природным газом. На расчетный срок предусматривается 100% обеспечение жителей поселка природным газом и перевод на газ котельных поселка

Мероприятия по транспортной инфраструктуре

-в случае развития железнодорожного транспорта с устройством второго главного пути на участке Красное Село-Гатчина необходимо строительство в границах поселения пересечений линии железной дороги с магистральными улицами в разных уровнях,

-строительство обхода застроенных и застраиваемых территорий с примыканием к основной трассе южнее деревни Истинка.

-устройство усовершенствованного покрытия на всех улицах населенных пунктов, а также устройство ливневой канализации

Система оповещения

-приобретение сирены оповещения,

-установка 4 громкоговорителей.

# Документация

# Footnotes

динамика за 2006-2008 гг.